KRBOVÁ VLOŽKA NA TUHÉ PALIVO

###### RIA  II – A   	 typové číslo  F 9467  RA

###### RIA  II – B		 typové číslo  F 9467  RB

###### RIA  II – C	  	 typové číslo  F 9467  RC

NÁVOD NA MONTÁŽ, INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU

THORMA Výroba, k.s.

Šávoľská 1

986 01 Fiľakovo

tel./fax: 047/4511537

Obsah:                                                      strana

1.    Návod na montáž...........................................2

1.1   Všeobecne.................................................2

1.2   Technické údaje...........................................3

1.3   Pripojenie na komín.......................................4

1.4   Vetranie priestoru........................................5

  - Protipožiarna bezpečnosť..................................5

  - Možnosti napojenia rozvodov teplého vzduchu...............5

2.    Návod na obsluhu..........................................7

2.1   Palivo....................................................7

2.2   Nastavenie krbu........................... .... ..........8

2.3   Zakúrenie.................................................8

2.4   Normálna prevádzka........................................9

2.5   Prevádzka v prechodnom období.............................9

2.6   Odpopolňovanie...........................................10

2.7   Čistenie a údržba........................................10

2.8   Príčiny porúch a ich odstránenie.........................11

2.9   Zoznam príslušenstva.....................................12

2.10  Zoznam náhradných dielov.................................12

3.    Záruka...................................................12

- Návod na montáž

  - Všeobecne

Krbová vložka na tuhé palivo RIA II (ďalej len krb) je jednošachtový  tepelný spotrebič, ktorý v prechodnom období nahradzuje  existujúce vykurovanie  na krátku dobu  alebo ho  podporuje v studených  ročných obdobiach. Krb je  určený na lokálne vykurovanie. Krb môže byť inštalovaný do  obyčajného prostredia definovaného STN 33 0300.

Krb nie je určený na samostatné vykurovanie!

Krb bol skúšaný podľa STN EN 13229 s palivami drevo a hnedouhoľné brikety. Krb splňoval podmienky tejto normy.

Všetky miestne predpisy, vrátané predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem, musia byť pri montáži krbu dodržané.

Pred postavením krbu je nutné informovať príslušného kominárskeho majstra,     ktorý ako odborník skontroluje správne pripojenie krbu na komín.

Krb musí byť inštalovaný na podlahách s odpovedajúcou nosnosťou. Pri inštalácii je nutné dbať na zaistenie dostatočného prístupu pre čistenie krbu, dymovodu a komína.

Krb musí byť pri prevádzke, ale aj mimo nej uzavretý, lebo  inak  sú ďalšie spotrebiče pripojené na komín výrazne ovplyvnené.

Spaľovací  priestor je ohraničený plechovým  plášťom, zvnútra vyplnený      šamotovými   tvarovkami.  V  spodnej  časti  spaľovacieho priestoru je  ložisko  s  liatinovým  roštom.   Pod  roštom  je  popolová  krabica.  Prikladacie   dvierka   sú   utesnené     tesniacou   šnúrou. Smú byť otvárané len pre dodávku paliva. Prikladacie dvierka sú  zasklenené tepelne vysoko odolným keramickým sklom.

Najmenšie rozmery čelného otvoru v obklade krbu sú: šírka 550 mm a výška 1100 mm. Povrchové teploty obkladu môžu byť v závislosti na koeficiente tepelného odporu použitého stabvebného materiálu a jeho hrúbky v rozmedzí 30 a 80 °C.

POZOR:   pri  reklamáciach   alebo  objednávkach   náhradných  dielov          uvádzajte vždy názov, typ a výrobné číslo uvedené na údajovom štítku.

1.2 Technické údaje

|  | RIA II |
| --- | --- |
| Menovitý tepelný výkon [kW] | 8 |
| Tepelný tok do priestoru [kW] | 8 |
| Účinnosť pri menovitom výkone [%] | min 72 % |
| Prevádzkový ťah komína [Pa] | 10÷11 1) |
| Hlavné rozmery [mm]: šírka hĺbka (bez rukoväte) výška | 585 RIA II –A = 485, RIA II – B, RIA II – C = 530 mm 1150 |
| Priemer odťahového hrdla [mm] | 150 |
| Výška po spodný okraj odťahového hrdla [mm] | odťahové hrdlo je len hore |
| Objem popolovej krabice [dm3] | 5,46 |
| Hmotnosť cca [kg] | 110 |
| Doporučené palivo: suché tvrdé drevo (buk, dub) – výhrevnosť cca 15 MJkg-1 brikety z hnedého uhlia – palivo I. triedy skupina C, výhrevnosť 18 ÷ 21MJkg-1 |
| Približná spotreba doporučeného paliva pri menovitom výkone [kghod-1]: drevo brikety z hnedého uhlia | 2,60 2,20 |
| Vykurovacia schopnosť [m3]: - priaznivý typ konštrukcie stavby - menej priaznivý typ konštrukcie stavby - nepriaznivý typ konštrukcie stavby | > 200 120 82 |
| Normy: STN 06 1201, STN 06 1218, STN EN 13229, STN 73 4201, STN 73 4210, STN 92 0300 |

- Prevádzkový ťah komína sa určí v priebehu prevádzky krbu pri zatvorených dvierkach a pri nastavení regulačných šupátok podľa bodu 2.4.

Prikladacie dvierka môžu byť:

- rovinné ( v typovom čísle označené písmenom A )

- oblúkové ( v typovom čísle označené písmenom B )

- hranaté ( v typovom čísle označené písmenom C )

1.3 Pripojenie na komín

Pri inštalácii dodržať  všetky príslušné projektové, bezpečnostné  a hygienické smernice v zmysle vyhlášky č.84/97.

Údaje pre výpočet komína (pri menovitom tepelnom výkone):

|  | Palivo | Brikety z hnedého uhlia | Drevo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hmotnostný prúd spalín | [gs-1] | 5,5 | 8,4 |
| Max. teplota spalín za odťahovým hrdlom | [°C] | 305 | 287 |
| Min. ťah pri menovitom tepelnom výkone | [Pa] | 11 | 10 |

Krb je vhodný  na  pripojenie viacnásobne obsadených  komínov,  to znamená,  že na   komín, na  ktorom je  pripojený krb smie byť pripojených viac spotrebičov.

Pred  pripojením krbu sa  presvedčte,či je dostatočný  ťah v komíne.  Plameň  zapáleného   papiera   alebo  sviečky  má  byť  vtiahnutý  do  komínového  otvoru. Krb  má  byť  pripojený na komínový  sopúch najkratším smerom.

Krb na komínový prieduch  musí byť vždy  pripojený so  súhlasom príslušného  kominárskeho podniku v  súlade s STN  73 4210 a  STN 73 4201.

Keď   nemôže  byť  krb pripojený  na   komínový  sopúch  bezprostredne,  má   byť  príslušný  dymovod  v  daných možnostiach čo  najkratší  a smerom  ku komínu  stúpať. Dymovody  môžu byť  max.1,5 m  dĺžky. V každom prípade je potrebné dymové koleno alebo rúru nasadené  na  odťahové hrdlo  poistiť proti  uvoľneniu kolíkom.  Dymové rúry  a  kolená musia byť medzi sebou a krbom pevne a tesne spojené a zasunuté  do seba na dĺžku min.40 mm v smere komínového ťahu. Otvor komína musí  byť  opatrený  plechovým  púzdrom,  ktorý  svojim priemerom zodpovedá  priemeru  použitých  dymových  rúr.

Správne  a  nesprávne pripojenie  krbu na komín je znázornené na obr.č.1.

Pripojenie na komín

nesprávne                    správne

obr.č.1

Pre  zaistenie  bezporuchovej  prevádzky   musí  byť  ťah  komína  udržiavaný na hodnote 10÷11 Pa (meraný v  dymovej rúre za krbom).  Keďže  je  ťah  komína   ovplyvňovaný  meniteľnými  faktormi  ako  je  vonkajšia  teplota vzduchu,  teplota spalín,  obloženie komína,  sila  vetra atď.,  je v priebehu  roka veľmi rozdielny.  Doporučuje sa teda  zabudovať do komína regulačnú klapku ťahu.

Krb môže dosiahnuť predpísaný výkon  a účinnosť, ak je  napojený  na  komín  s  dostatočným  ťahom.  Komín  musí  mať prierez  min.150x150 mm a výška min.5 metrov.

1.4 Vetranie priestoru

Pri prevádzke krbu musí byť zaistené dostatočné vetranie  priestoru,to znamená prívod vonkajšieho vzduchu do priestoru, kde je krb prevádzkovaný. To sa môže uskutočniť pomocou otvoreného  okna alebo pomocou otvorených vonkajších dverí. Bezpečnejšie  je,  ak  súčasne  s montážou  krbu  je zaistený  zvláštny otvor  vo  vonkajšej stene v oblasti miesta  postavenia krbu pre potrebný prívod  vzduchu  pre spaľovanie.  Do otvoru  sa vsadia  nastaviteľné vetracie  mreže,  ktoré  sa  otvárajú  a  zatvárajú  z  vnútra.  Krb potrebuje pri spaľovaní dreva až 20 m3 čerstvého vzduchu za hodinu.

Nedostatočný  prívod vzduchu  je na  úkor funkcie  krbu  a  ohrozuje Vašu bezpečnosť!

Nechajte preskúšať správnu montáž  Vašho krbu, pripojenie  komína a vetranie Vašim kompetentným kominárom.

1.5 Protipožiarna bezpečnosť

Pri  inštalácii  je  treba  prísne  dodržiavať  zásady  požiarnej  ochrany obsiahnuté v STN 92 0300.

V  prípade  blízkosti  horľavých  stavebných  hmôt  a predmetov o  stupni horľavosti B, C1 a C2 podľa STN 73 0823 postavte krb s príslušným dymovodom do bezpečnej vzdialenosti, ktorá je min.400 mm  od týchto predmetov.

Bezpečnú  vzdialenosť je  treba zdvojnásobiť,  ak by  bol krb

s dymovodom postavený v  blízkosti hmôt stupňa  horľavosti na  C3.  To isté  treba urobiť  i vtedy,  keď stupeň  horľavosti horľavej  hmoty nie je preukázaný.

Bezpečnostná vzdialenosť  sa môže znížiť na  polovicu pri použití  nehorľavej,  tepelne izolujúcej  tieniacej  dosky  o hrúbke  min.5 mm  umiestnenej  tak, aby  medzi  doskou  a chráneným  horľavým predmetom  zostala 25 mm vzdušná medzera.

Keď je  podlaha z horľavého materiálu,  postavte krb na  nehorľavú,  tepelne   izolujúcu  podložku,  ktorá   svojimi  rozmermi  presahuje  obrys  krbu vpredu  o  300  mm a na ostatných  stranách najmenej o 100 mm.  Najmenšie rozmery podložky a spôsob  jej umiestnenia sú znázornené na  obr.č.2.  Tieniaca  doska  umiestnená   na  chránenom  predmete  musí  presahovať  obrys    krbu   včítane  dymových  rúr  na  každej strane  najmenej o 150 mm a nad jeho hornou plochou najmenej o 300 mm.

V prípade vzniku požiaru v komíne postupovať v zmysle požiarno-bezpečnostných predpisov.

Pre  imformáciu uvádzame  zatriedenie stavebných  hmôt z hľadiska  horľavosti podľa STN 73 0823:

Stupeň horľavosti A - nehorľavé:

napr. betón, cementová malta, škvára a pod.

Stupeň horľavosti B - neľahko horľavé:

Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami: akumín, izomín,  sádrokartónové dosky.

Drevocementové dosky: heraklit, velox, lignos, rajolit.

Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast

Dosky z minerálnych a sklenených vlákien

Stupeň horľavosti C1 - ťažko horľavé:

Drevo listnaté: buk, dub.

Dosky z vrstveného dreva: preglejka.

Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami: hobrex.

Drevotrieskové, pilinové dosky: sirkolit, werzalit.

Tvrdý papier s melaminovým povrchom: ecrona, umacart.

Stupeň horľavosti C2 - stredne horľavé:

Drevo ihličnaté: borovica, modrín, smrek.

Drevotrieskové, pilinové dosky: pre všeobecné použitie podľa  STN 49 2614,

Piloplat.

Drevovláknité dosky: duplex, solodur.

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky SP, korkové parkety,pazderové dosky.

Lepenky so živicovým pojivom: bitalbit.

Stupeň horľavosti C3 - ľahko horľavé:

Drevotrieskové, pilinové a pilinotrieskové dosky laminované,pilinové dosky, pilolamit.

Drevovláknité dosky: akulit, bukolamit, bukolit, hobra, sololit.

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky typu BA,polyetylén,

polymetalmetakrylát, polypropylén.

Polystyrén: húževnatý, ľahčený, štandardný.

Polyuretán: PVC - ľahčený, gumová izolačná fólia 7795, sklenný laminát polyesterový.

Lepenky a hmoty so živicovým spojivom.

Podložka

obr.č.2

Bezpečnostná vzdialenosť medzi vonkajším plášťom krbu (na bokoch a vzadu) a vnútornou stenou výmurovky musí byť minimálne 10 cm.

Minimálna veľkosť nasávacieho otvoru interiérového vzduchu je 20x20 cm. Minimálna veľkosť výfukového otvoru ohriateho vzduchu je dvojnásobok veľkosti nasávacieho otvoru.

Obklad krbu musí byť z nehorľavého materiálu.

1.6  Možnosti napojenia rozvodov teplého vzduchu

Existuje aj možnosť rozdelenia teplého vzduchu do iných miestností pomocou flexibilných hliníkových hadíc. Príklady sú znázornené na obr. č.3.

Príklady rozvodov teplého vzduchu

Obr.č.3

2. Návod na obsluhu

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

Za okolností  vedúcich k nebezpečiu  prechodného vzniku horľavých  plynov alebo  pri prácach s  nebezpečím požiaru alebo  výbuchu (napr.  lepenie  podlahovín a  pod.), musí byť krb pred  vznikom  nebezpečia z prevádzky odstavený.

- Krb musí byť  obsluhovaný podľa  tohto  návodu.

Obsluhovať  krb smú len  dospelé osoby,  ponechať deti

pri krbe, ktorý je v prevádzke, je neprípustné.

- K zakurovaniu nesmú byť použité žiadne horľavé kvapaliny.

- POČAS PREVÁDZKY JE ZAKÁZANÉ ZVYŠOVAŤ MENOVITÝ VÝKON KRBU

POUŽÍVANÍM HORĽAVÝCH KVAPALÍN.

- Krb nesmie byť prevádzkovaný s otvorenými prikladacími dvierkami.

- Popol treba vynášať pozorne  a odkladať ho do nehorľavých nádob s

vekom, horúci  popol nesmie  byť odkladaný  do popolníc  ani

skladovaný na voľnom priestore.

- Poškodený krb, funkčne nespôsobilý, sa nesmie používať.

Užívateľ  sa   musí  postarať  o   jeho   odbornú  opravu pred

pokračovaním v prevádzke.

- Stav  hromadenia  popolčeka  v  dymovej  rúre  a  kolene treba

kontrolovať mesačne aspoň raz a podľa potreby vykonať čistenie.

- Počas  prevádzky nesmú byť  všetky prívody vzduchu  na krbe uzatvorené.

- Za  prevádzky je potrebné  občas dohliadať na  funkciu krbu a

protipožiarnu bezpečnosť. Treba  kontrolovať stav paliva  v ohnisku,

zanesenie   roštu   popolom,   stav   regulačných  orgánov

spaľovacieho  vzduchu, či  sú  dvierka  riadne zavreté  a kontrolovať

čistotu okolia.

- Prasklina šamotovej tvarovky v ohnisku nie je prekážkou na ďalšie

prevádzkovanie spotrebiča. Neplatí to pre stropný vermiculit.

- Pri súčasnej prevádzke s iným tepelným zariadením musí byť zabezpečené

dostatočné vetranie priestoru (viď bod 1.4).

  - Palivo

Krb je vhodný  pre  palivá:  drevo, brikety z hnedého uhlia dĺžky 7",6".

Emisná norma  predpisuje, že používané môže  byť len suché prirodzene  vyschnuté drevo (obsah vlhkosti max. 20%). Vlhké drevo vyvoláva silné  zrážanie dechtu. Najlepšie sú vhodné  drevené polená s obvodom cca 30  cm  a dĺžky  30 cm  skladované  v  suchu najmenej  2 roky.  Vhodné je  bukové, dubové, hrabové, brezové drevo a drevo ovocných stromov.

Nevhodné prípadne neprípustné palivá:

Môžu byť používané len palivá menované v bode 2.1.

Okrem  toho nesmie byť spaľovaná:  uhoľná drť,  jemne sekané triesky,     kôrový  a  drevotrieskový  odpad,  vlhké  a  ochrannými prostriedkami  ošetrené drevo, papier a lepenka (okrem zakúrenia).

Spaľovanie  odpadu  je  zakázané  podľa  zákona  na ochranu proti  emisiám.

Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a  spôsobiť škody na šamotových a kovových častiach Vášho krbu a na  komíne.

  - Nastavenie krbu

Krb má regulačné zariadenia pre prívod a reguláciu  spaľovacieho prúdu vzduchu:

- primárny vzduch:jedno regulačné  šupátko pod popolovými dvierkami

- sekundárny vzduch:jedno regulačné šupátko na prikladacích dvierkach dole

- terciálny vzduch: jedno regulačné šupátko na prikladacích dvierkach hore

Nastavovacie šupátka sú opatrené značkami:	"0" - zatvorené

"1" – otvorem

POZOR: jednotlivé manipulačné prvky môžu byť veľmi horúce! Pri manipulácii v horúcom stave je treba používať rukavicu, ktorá je dodaná ako príslušenstvo.

2.3 Zakúrenie

Pred  zakúrením treba otvoriť všetky prívody vzduchu (šupátka na "1"). Súčasne treba dbať na  prívod vzduchu do  miestnosti  (viď.  bod 1.4). Interval dodávky doporučeného paliva pri menovitom tepelnom výkone je jedna hodina.

Oheň  sa zapáli  pomocou papiera  a tenkých  drevených triesok. Nikdy  nepoužívať  benzín, lieh,  petrolej atď.  Na horiaci  oheň sa  položí  vrstva drevených polien a brikiet.

Nikdy nemá byť položené viac ako tri drevené polená ako nálož paliva.

Pri uvedení krbu do prevádzky sa uskutoční prvé rozhorenie malým ohňom.  Oheň sa najskôr pomaly zväčší, aby sa mohol krb pomaly  a   rovnomerne  roztiahnuť  a  krbové  teleso  neutrpelo žiadne poškodenie v dôsledku tepelných napätí.

Pre dosiahnutie  tohto stavu  sa šupátka primárneho  a sekundárneho                       vzduchu  okamžite (ako  náhle oheň  dobre horí)  nastavia na  stredné  nastavenie .

Keď  vzniknú pri  zakurovaní ťažkosti  (zmeny počasia,  studený komín  atď.), tak sa v krbe pomocou papiera založí lokálny oheň a tým sa krb  lepšie uvedie  do chodu. Počas fázy  zakúrenia je potrebné spaľovanie  trvale kontrolovať a krb nepretržite pozorovať.

Krb je opatrený žiaruvzdornou farbou, ktorá vytvrdzuje pri  vyšších teplotách. Preto dochádza  počas fázy  prvého kúrenia  k  tvorbe zápachu.

Z tohoto dôvodu musí byť hlavne pri uvedení  krbu do prevádzky  zabezpečené dostatočné vetranie.

Pri uvádzaní do prevádzky  nedoporučujeme dotýkať sa vonkajšieho laku  krbu, ešte nevytvrdené lakovanie krbu by mohlo byť dotykom poškodené.

  - Normálna prevádzka

Menovitý tepelný výkon dosiahne krb pri ťahu komína 10÷11Pa pri nasledovnom nastavení  prívodov spaľovacieho vzduchu:

| Menovitý tepelný výkon | Drevo (buk, dub) | Brikety z hnedého uhlia |
| --- | --- | --- |
| Primárny vzduch | šupátko ottvoriť do 1/3 | šupátko otvoriť na „1“ |
| Sekundárny vzduch | Šupátko otvoriť do 2/3 | Šupátko otvoriť do 1/2 |
| Terciálny vzduch | šupátko otvoriť do 2/3 | šupátko otvoriť do 1/2 |

Pre  dosiahnutie dobrého  spaľovania je  nutné pri  použití dreva  privádzať  spaľovací  vzduch  cez  sekundárne  šupátko  a pri použití  brikiet cez šupátko primárneho vzduchu.

Okrem nastavenia šupátok spaľovacieho  vzduchu je komín dôležitým  faktorom  vplyvu  na intenzitu spaľovania  a tým na  vykurovací výkon  Vášho krbu.  Zvýšený ťah komína  potrebuje menší prívod  spaľovacieho  vzduchu, menší ťah komína vyžaduje väčší prívod spaľovacieho vzduchu.

Pri použití drevených polien má byť množstvo spaľovacieho vzduchu  najprv redukované až  je drevo dokonale prepálené (malý  oheň). Ak má  tento spôsob postupu za následok príliš vysoký vykurovací výkon, musí  byť prikladané menšie množstvo paliva.

Optimálna regulácia spaľovania  vyžaduje skúsenosť, hlavne vtedy, keď ťah komína  nie je konštantný alebo sa  používa palivové drevo so  striedajúcou sa kvalitou.

Pri príliš  silnom  ťahu  komína  alebo  ak  je  naložené príliš mnoho palivového  materiálu, je  nebezpečie  prehriatia laku  krbu.  Lak  sa  zafarbuje striebristo-bielo a v  krátkom čase  sa odlupuje  od krbu.  Za takéto poškodenie laku nepreberá výrobca  žiadnu záruku. Túto optickú závadu

môžete opraviť krbovým lakom (sprejom).

  - Prevádzka v prechodnom období

Pri vonkajších teplotách približne nad 15oC môže nastať pri malom  výkone  spaľovania za  určitých  podmienok    ohrozenie  ťahu komína,  takže neodťahuje  spaliny úplne (dymenie,  zápach spalín). V  takomto  prípade  prečistite  rošt  a   zvýšte  prívod  spaľovacieho  vzduchu.  Prikladajte  postupne  menšie  množstvo  paliva  a  prečisťujte  rošt  častejšie. Uzavrite  dvierka a šupátka  vzduchu ostatných na  rovnaký  komín napojených spotrebičov, ktoré nie sú v prevádzke. Skontrolujte  čistiace otvory komína na tesnosť.

  - Odpopolňovanie

Pre zaistenie bezporuchovej prevádzky je nutné, aby  bol  krb včas a pravidelne odpopolňovaný. Nádoba s popolom musí byť včas  vyprázdňovaná,   aby   mohol   spaľovací   vzduch  roštom  pravidelne  prúdiť.  Ináč hrozí  nebezpečenstvo, že  popol pod  roštom by  bránil  prúdeniu vzduchu a rošt v  dôsledku chýbajúceho chladenia sa prehreje  a deformuje.

Krb musí byť odpopolnený pred naložením paliva.

  - Čistenie a údržba

V závislosti na  hustote prevádzky krbu je nutné  tento raz alebo  viackrát  ročne vyčistiť  (pri studenom  krbe).

Čistenie  sa vykonáva  nasledovne:

Dymová  rúra  sa  demontuje  a   vonku  sa v odpovedajúcej nádobe  vyčistí. Zberný  priestor spalín môže byť  vyčistený pomocou oceľovej  kefy, štetca  a vysávača prachu.  Následne musí byť  dymová rúra opäť  nasadená medzi komín a odťahové hrdlo krbových kachlí.

POZOR:  Krb smie byť  po čistení  uvedené opäť do prevádzky  len, keď sú  zabudované všetky diely vybraté pri čistení.

Krb je na vonkajšej  strane nastriekaný žiaruvzdornou  farbou. Keď je farba vytvrdená (po niekoľkých hodinách pri  menovitom  tepelnom výkone), môže byť suchou utierkou očistený povrch.

Táto žiaruvzdorná farba nie je  odolná voči vlhkosti. Nedávajte preto  na krb žiadne predmety, lebo by sa  mohli vytvoriť hrdzavé  fľaky.

Sklo v  prikladacích dvierkach môže byť  čistené pri ľahkej usadenine  obvyklým čističom  skla. Pevnú usadeninu  je možné odstrániť  pomocou  čističa pripečenín alebo jemnou oceľovou vlnou.

POZOR:  sklo  môže  mať  veľmi  ostré  hrany,  preto  pri výmene skla  bezpodmienečne manipulovať s ochrannými rukavicami!

Ak je krb neprevádzkovaný dlhšiu dobu, pred začatím ďalšej prevádzky je nutná kontrola prípadného upchatia krbu, dymovodu alebo komína.

  - Príčiny porúch a ich odstránenie

V  prípade, že  počas  prevádzky  Vašho krbu vzniknú  poruchy, napr.dymenie,  spojte sa s Vašim  kompetentným kominárom. Ak  vzniknú na Vašom krbe škody, obráťte sa na obchod, kde  ste krb kúpili. Ďalej sú uvedené príčiny  možných porúch a  ich odstránenie.

| Druh poruchy | Možná príčina | Odstránenie |
| --- | --- | --- |
| Tvorba zápachu | Vysúšanie použitej ochrannej farby, vyparovanie zvyškov oleja | Krb prevádzkovať podľa návodu na obsluhu nie- koľko hodín s malým výkonom. Potom niekoľko hodín kúriť na max. výkon. |
| Príliš malý tepelný výkon | Zvolený výkon je príliš malý Nedostatočný ťah komína Dymová rúra je ne- dostatočne pripojená | Potrebu tepla nechať skont- rolovať odborníkom. Ťah komína musí byť najmenej 10 Pa! Skontrolovať komín na tesnosť. Dvierka ostatných spotrebičov pripojených na komín musia byť tesne uzav- rené. Dbať na tesnosť čistia- cich uzáverov. Prípadne pou- žiť 1,5 m dlhú zvislú dymovú rúru (nábehová dráha). Skontrolovať dymovú rúru |
| Krb čmudí a dymí | Dym je nedostatočne odvádzaný (zapchatý komín alebo vratné prúdenie v komíne) Komín je príliš slabý Spaľovanie vlhkého dreva | Ak krb čmudí a dymí, je príčina takmer vždy v oblasti vedenia spalín. Skontrolovať dymovú rúru a ťah komína, prípadne sa poradiť s kominárom. Používať len dobre vysušené drevo |
| Sklo v prikla- dacích dvierkach sa v krátkom ča- se začerní sadzami | Nesprávne spaľovanie napr. vlhkým drevom Dym nie je dostatočne odvádzaný (zapchatý komín alebo vratné prúdenie v komíne) | Používať len dobre vysušené drevo Skontrolovať dymovú rúru a ťah komína, prípadne sa poradiť s kominárom |
| Krb kúrí príliš silne | Tesnenie prikladacích dvierok poškodené | Tesnenie vymeniť |
| Bafnutie | Občas zapchatý komín alebo vratné prúdenie v komíne Keď sú uzavreté všet- ky prívody vzduchu Naložené príliš veľa paliva | Poradiť sa kominárom Počas prevádzky nesmú byť všetky prívody vzduchu uzavreté. Prikladať len jednu vrstvu |
| Škody na rošte | Rošt sa prepálil, je okujený alebo spálený | Prepálenie roštu treba vždy pripísať preplnenej popolovej krabici. Rošt nie je správne chladený, popolovú krabicu včas vyprázdňovať |

  - Zoznam príslušenstva

- ochranná rukavica

  - Zoznam náhradných dielov

- prikladacie dvierka

- sklo prikladacích dvierok

- tesniaca šnúra prikladacích dvierok

- rukoväť prikladacích dvierok

- šamotové tehly, stropný vermiculit

- popolová krabica

- liatinový rošt

- liatinový chránič skla

- liatinové odťahové hrdlo

Používať len tieto náhradné diely.

3. Záruka

Keď  sa vyskytne  v záručnej  dobe na  Vašom krbe funkčná vada alebo vada povrchovej úpravy, neopravujte ju nikdy sami.  Záručné a  pozáručné opravy vykonáva výrobca.

Za akosť, funkciu  a vyhotovenie krbu ručíme  2 roky od  dňa predaja  spotrebiteľovi a to tak,  že chyby vzniknuté dokázateľne  následkom  chybného  zhotovenia  odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že krb:

- bol obsluhovaný presne podľa návodu,

- bol pripojený na komín podľa platných noriem,

- nebol násilne mechanicky poškodený,

- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.

Pri reklamácii  treba udať presnú  adresu a uviesť  okolnosti, za  ktorých  k  nej  došlo.   Reklamáciu  prešetríme,  keď  k  reklamácii  predložíte  záručný   list  opatrený  dátumom   predaja  a  pečiatkou  predajne.

Pri  kúpe si  vo  vlastnom  záujme vyžiadajte  čitateľne vyplnený  záručný list. O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.

Pri zakúpení spotrebiča skontrolujte sklo prikladacích dvierok a šamotové tehly. Prípadnú reklamáciu na poškodené sklo alebo poškodené šamotové tehly výrobca akceptuje len po prvom zakúrení v spotrebiči.

Je neprípustné spotrebič prevádzkovať pri tepelnom preťažení, to značí:

- množstvo použitého paliva je väčšie ako je doporučené

- množstvo spaľovacieho vzduchu je väčšie ako je doporučené

- používanie neprípustných druhov palív

Tepelné preťaženie sa môže prejaviť:

- deformáciou stropu ohniska

- prepálením roštu

- prasknutím šamotových tehál

V prípade nesprávneho prevádzkovania výrobca neakceptuje reklamáciu na spotrebič.

Pre výmenu výrobku alebo  zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné  ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Z Á R U Č N Ý   L I S T

Názov a typ výrobku: KRBOVÁ VLOŽKA NA TUHÉ PALIVO

RIA II - A			    				typ. č.  F 9467	RA            *)

RIA II – B							typ. č.  F 9467 RB           *)

RIA II – C							typ. č.  F 9467 RC           *)

---------------------------------------------------------------------

Výrobné číslo:               *)        Akostná trieda              *)

---------------------------------------------------------------------

Normy: STN 06 1201, STN 06 1218,STN EN 13229, STN 73 4201,STN 73 4210,

STN 92 0300

---------------------------------------------------------------------

Dátum výroby, pečiatka a podpis

technickej kontroly:                                               *)

---------------------------------------------------------------------

Pečiatka predajne,

dátum predaja a podpis:                                            *)

---------------------------------------------------------------------

* Vyplniť príslušnými pečiatkami, rukou, resp.čo sa nehodí škrtnúť.

---------------------------------------------------------------------

Bez údajov označených  *)  je záručný list neplatný!

---------------------------------------------------------------------

Výrobok bol v záručnej oprave:         Pečiatka a podpis opravovne:

od:..........do:............           ...........................

od:..........do:............           ...........................

od:..........do:............           ...........................

THORMA Výroba k.s.

Fiľakovo

Slovenská republika

DODATOK

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi jednotlivé časti obalu nasledovne

znehodnotiť:

- oceľovú pásku, kartón z vlnitej lepenky odovzdať do zberu

- drevené časti využiť ako palivové drevo

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi odovzdať výrobok po uplynutí doby jeho

životnosti do zberu kovového šrotu, šamotové tehly, vermiculit a keramické sklo na  skládku odpadu.