M O D U L O V É   K R B O V É   V L O Ž K Y

N A   D R E V O

RIA - A   typ  F 9466 R-A

RIA - AJ  typ  F 9466 R-AJ

RIA - B   typ  F 9466 R-B

RIA - BJ  typ  F 9466 R-BJ

RIA - C   typ  F 9466 R-C

RIA - CJ  typ  F 9466 R-CJ

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

Výrobca:

THORMA Výroba k.s.

Šávoľská 1

986 01 Fiľakovo, Slovensko

Tel./fax: 047/4511537

Obsah:                                                      strana

1.    Návod na montáž...........................................2

1.1   Všeobecne.................................................2

1.2   Technické údaje a náčrt...................................3

1.3   Pripojenie na komín.......................................5

1.4   Vetranie priestoru........................................6

1.5   Protipožiarna bezpečnosť..................................6

2.    Návod na obsluhu......................................... 8

2.1   Palivo................................................... 9

2.2   Nastavenie krbu.......................................... 9

2.3   Zakúrenie................................................10

2.4   Normálna prevádzka.......................................10

2.5   Prevádzka v prechodnom období............................11

2.6   Odpopolňovanie...........................................11

2.7   Čistenie a údržba........................................12

2.8   Dodatočné napnutie vratného pera.........................12

2.9   Príčiny porúch a ich odstránenie.........................12

2.10  Zoznam príslušenstva.....................................14

2.11  Zoznam náhradných dielov                                 14

3.    Záruka...................................................15

1.  Návod na montáž

1.1 Všeobecne

Modulové krbové vložky  na drevo (ďalej len krb,  viď obr.č.1) sú
  jednošachtové   tepelné  spotrebiče,   ktoré  v   prechodnom  období
 nahradzujú existujúce vykurovanie na krátku dobu alebo ho podporujú v
 studených ročných  obdobiach. Krb je  určený na lokálne  vykurovanie.
 Krb môže byť inštalovaný do obyčajného prostredia definovaného STN 33 0300.

Krb nie je určený na samostatné vykurovanie!

Krb  musí byť pri prevádzke, ale aj mimo nej  uzavretý,  lebo  inak  sú                                                  ďalšie  spotrebiče pripojené na komín výrazne ovplyvnené.

Spaľovací  priestor je ohraničený plechovým  plášťom zvnútra vyplnený
 šamotovými  tvarovkami.  V  spodnej  časti  spaľovacieho priestoru je
 ložisko  s  liatinovým  roštom.   Pod  roštom  je  popolová  krabica.
 Prikladacie   dvierka   sú   utesnené     tesniacou   šnúrou   a   sú
 samouzavierateľné.   Smú  byť   otvárané  len   pre  dodávku  paliva.
 Samouzavierateľná  funkcia  je  zaručená   pomocou  vratného  pera  v
 prikladacích dvierkach.  V prípade, že  účinok pera povolí,  musí byť
 okamžite  dodatočne  napnuté  (viď.bod  2.8).  Prikladacie dvierka sú
 zasklenené tepelne vysoko odolným keramickým sklom.

Prikladacie dvierka môžu byť:- rovinné (v typ.čísle ozn. písmenom  A)

- oblúkovité (     - " -              B)

- hranaté    (     - " -              C)

Ku krbu sú pribalené aj tzv.  prídavné nohy, pre prípad, že krb stojí
 na vlastných nohách.

Na krbe  je navarený zberač,  ktorý slúži na  účinnejšie odovzdávanie
 tepla  prúdiacemu  vzduchu  rozvádzaného  pomocou  kovových  ohybných
 hadíc. Varianta krbu  bez tohoto zberača je v  typovom čísle označená
 písmenom J.

POZOR: pri reklamáciah alebo objednávkach náhradných dielov uvádzajte vždy názov, typ a výrobné číslo krbu uvedené na údajovom štítku

1.2 Technické údaje

| Menovitý tepelný výkon (kW) | 8 |
| --- | --- |
| Účinnosť pri menovitom výkone (%) | min. 70% |
| Prevádzkový ťah komína (Pa) | 10-12 |
| Priemer odťahového hrdla (mm) | 150 |
| Výška celková aj s prídavnou nohou - skrutka úplne zaskrutkovaná (mm) | max.1280 |
| Výška bez prídavnej nohy (mm) | 880 |
| Šírka (mm) | 680 |
| Hĺbka (mm) | 480 |
| Objem popolovej krabice (dm3) | 5,77 |
| Hmotnosť (kg) | 115-121 |
| Doporučené palivo: - suché tvrdé drevo (buk, dub) - výhrevnosť cca 15 MJkg-1 - hnedouhoľné brikety - palivo I.triedy skupina C, výhr.20-23 MJkg-1 |
| Približná spotreba doporučeného paliva pri menovitom výkone (kgh-1) - drevo : cca 3,0 (asi 3 polená) - hnedouhoľné brikety: cca 2,4 (asi 4 kusy) |
| Vykurovacia schopnosť (m3) - priaznivý typ konštrukcie stavby : 180 - menej priaznivý typ konštr.stavby : 105 - nepriaznivý typ konštrukcie stavby: 70 |
| Súvisiace normy: STN 06 1201, STN 06 1218, STN 73 4201, STN 73 4210, STN 92 0300 |

1.3 Pripojenie na komín

Pri inštalácii dodržať všetky príslušné projektové, bezpečnostné   a hygienické smernice v zmysle vyhlášky č.84/97.

Krb je  vhodný na pripojenie  viacnásobne obsadených komínov,  to

znamená,  že  na  komín,  na   ktorom  je  pripojený  krb,  smie  byť

pripojených viac spotrebičov.

Pred  pripojením  krbu  sa  presvedčte,  či  je  dostatočný ťah v

komíne.Plameň zapáleného  papiera alebo sviečky  má byť vtiahnutý  do

komínového otvoru. Krb má byť pripojený na komínový sopúch najkratším

smerom.

Krb  na komínový  prieduch musí  byť vždy  pripojený so  súhlasom

príslušného kominárskeho podniku v súlade s STN 73 4210.

Keď nemôže byť krb pripojený na komínový sopúch bezprostredne, má
 byť príslušný dymovod  v daných možnostiach čo najkratší  a smerom ku
 komínu stúpať. Dymovody môžu byť max.1,5 m dĺžky. V každom prípade je
 potrebné dymové koleno alebo rúru  nasadené na odťahové hrdlo poistiť
 proti uvoľneniu kolíkom. Dymové rúry a kolená musia byť medzi sebou a
 krbom pevne a  tesne spojené a zasunuté do seba  na dĺžku min.40 mm v
 smere  komínového  ťahu.  Otvor  komína  musí  byť opatrený plechovým
 púzdrom, ktorý svojim priemerom zodpovedá priemeru použitých dymových
 rúr. Správne  a nesprávne pripojenie  krbu na komín  je znázornené na
 obr.č.2.

Pripojenie na komín

nesprávne                        správne

obr.č.2

Pre  zaistenie  bezporuchovej  prevádzky   musí  byť  ťah  komína
 udržiavaný na hodnote  10 až 12 Pa (meraný v  dymovej rúre za krbom).
 Keďže  je  ťah  komína   ovplyvňovaný  meniteľnými  faktormi  ako  je
 vonkajšia  teplota vzduchu,  teplota spalín,  obloženie komína,  sila
 vetra atď.,  je v priebehu  roka veľmi rozdielny.  Doporučuje sa teda
 zabudovať do komína regulačnú klapku ťahu.

1.4 Vetranie priestoru

Pri  prevádzke   krbu  musí  byť   zaistené  dostatočné  vetranie
 priestoru ,  to znamená prívod vonkajšieho  vzduchu do priestoru, kde
 je krb  prevádzkovaný. To sa môže  uskutočniť pomocou otvoreného okna
 alebo  pomocou  otvorených  vonkajších  dverí.  Bezpečnejšie  je,  ak
 súčasne s montážou krbu je zaistený zvláštny otvor vo vonkajšej stene
 v oblasti  miesta postavenia  krbu  pre  potrebný prívod  vzduchu pre
 spaľovanie. Do otvoru sa vsadia nastaviteľné vetracie mreže, ktoré sa
 otvárajú a zatvárajú z vnútra. Krb potrebuje pri spaľovaní  dreva  až

24 m3 čerstvého vzduchu za hodinu.

Nedostatočný prívod vzduchu  je na úkor funkcie krbu  a ohrozuje Vašu
 bezpečnosť!

Nechajte  preskúšať správnu  montáž Vášho  krbu, pripojenie  komína a
 vetranie Vašim kompetentným kominárom.

1.5 Protipožiarna bezpečnosť

Pri  inštalácii  je  treba  prísne  dodržiavať  zásady  požiarnej
 ochrany obsiahnuté v STN 92 0300.

V  prípade  blízkosti  horľavých  stavebných  hmôt  a predmetov o
 stupni  horľavosti  B,  C1  a  C2  podľa  STN  73 0823 postavte krb s
 príslušným dymovodom do bezpečnej vzdialenosti,  ktorá je min. 400 mm
 od týchto predmetov.

Bezpečnú  vzdialenosť je  treba zdvojnásobiť,  ak by  boli krby s
 dymovodom postavené  v blízkosti horľavých hmôt  stupňa horľavosti na
 C3.  To isté  treba urobiť  i vtedy,  keď stupeň  horľavosti horľavej
 hmoty nie je preukázaný.

Bezpečnostná vzdialenosť  sa môže znížiť na  polovicu pri použití
 nehorľavej,  tepelne izolujúcej  tieniacej  dosky  o hrúbke  min.5 mm
 umiestnenej  tak, aby  medzi  doskou  a chráneným  horľavým predmetom
 zostala 25 mm vzdušná medzera.

Keď je podlaha z horľavého  materiálu, postavte krb na nehorľavú,
 tepelne  izolujúcu podložku,  ktorá svojimi  rozmermi presahuje obrys
 krbu  vpredu  o  300 mm  a  na ostatných stranách najmenej  o 100 mm.
 Najmenšie rozmery podložky a spôsob  jej umiestnenia sú znázornené na
 obr.č.3.  Tieniaca  doska  umiestnená   na  chránenom  predmete  musí
 presahovať  obrys    krbu   včítane  dymových  rúr  na  každej strane
 najmenej o 150 mm a nad jeho hornou plochou najmenej o 300 mm.

V prípade vzniku požiaru v komíne postupovať v zmysle požiarno-

bezpečnostných predpisov.

Pre  imformáciu uvádzame  zatriedenie stavebných  hmôt z hľadiska
 horľavosti podľa STN 73 0823:

Stupeň horľavosti A - nehorľavé:
 napr.betón, cementová malta, škvára a pod.

Stupeň horľavosti B - neľahko horľavé:
 Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami:

akumín, izomín, sádrokartónové dosky.

Drevocementové dosky: heraklit, velox, lignos, rajolit

Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast

Dosky z minerálnych a sklenených vlákien

Stupeň horľavosti C1 - ťažko horľavé:

Drevo listnaté: buk, dub

Dosky z vrstveného dreva: preglejka

Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami: hobrex

Drevotrieskové, pilinové dosky: sirkolit, werzalit

Tvrdý papier s melaminovým povrchom: ecrona, umacart

Stupeň horľavosti C2 - stredne horľavé:

Drevo ihličnaté: borovica, modrín, smrek

Drevotrieskové, pilinové dosky: pre všeobecné použitie podľa
 STN 49 2614, piloplat

Drevovláknité dosky: duplex, solodur

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky SP, korkové parkety,

pazderové dosky

Lepenky so živicovým pojivom: bitalbit

Stupeň horľavosti C3 - ľahko horľavé:

Drevotrieskové, pilinové a pilinotrieskové dosky laminované,

pilinové dosky, pilolamit

Drevovláknité dosky: akulit, bukolamit, bukolit, hobra, sololit

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky typu BA, polyetylén,

polymetylmetakrylát, polypropylén

Polystyrén: húževnatý, ľahčený, štandardný

Polyuretán: PVC - ľahčený, gumová izolačná fólia 7795, sklenný

laminát polyesterový

Lepenky a hmoty so živicovým spojivom

Podložka

obr.č.3

2. Návod na obsluhu

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

Za okolností  vedúcich k nebezpečiu  prechodného vzniku horľavých
 plynov alebo  pri prácach s  nebezpečím požiaru alebo  výbuchu (napr.
 lepenie podlahovín a pod.), musí byť krb včas pred vznikom nebezpečia
 z prevádzky odstavený.

- Krb musí byť obsluhovaný podľa tohto návodu. Obsluhovať krb smú
 len dospelé osoby,  ponechať deti pri krbe, ktorý  je v prevádzke, je
 neprípustné.

- K zakurovaniu nesmú byť použité žiadne horľavé kvapaliny.

- POČAS  PREVÁDZKY  JE  ZAKÁZANÉ  ZVYŠOVAŤ  MENOVITÝ  VÝKON KRBU
       POUŽÍVANÍM HORĽAVÝCH KVAPALÍN  ALEBO S OTVORENÍM POPOLNÍKOVÝCH
       DVIEROK.

- Krb   nesmie  byť  prevádzkovaný   s  otvorenými  prikladacími
       dvierkami.

- Do blízkosti popolníkových  dvierok sa nesmú odhadzovať horľavé
       predmety.

- Popol treba vynášať pozorne  a odkladať ho do nehorľavých nádob
       s  vekom, horúci  popol nesmie  byť odkladaný  do popolníc  ani
       skladovaný na voľnom priestore.

- Poškodený  krb,  funkčne   nespôsobilý,  sa  nesmie  používať.

Užívateľ  sa   musí  postarať  o   jeho  odbornú  opravu   pred
       pokračovaním v prevádzke.

- Stav  hromadenia  popolčeka  v  dymovej  rúre  a  kolene treba
       kontrolovať mesačne aspoň raz a podľa potreby vykonať čistenie.

- Počas  prevádzky  nesmú  byť  všetky  prívody  vzduchu na krbe
       uzatvorené.

- Za prevádzky  je potrebné  občas dohliadať  na funkciu  krbu a

protipožiarnu  bezpečnosť. Treba  kontrolovať stav  paliva v

ohnisku, zanesenie  roštu  popolom,   stav  regulačných  orgánov

spaľovacieho vzduchu, či sú dvierka riadne  zavreté a kontrolovať

čistotu okolia.

- Prasklina šamotovej tvarovky v ohnisku nie je prekážkou na ďalšie	 prevádzkovanie spotrebiča.

- Počas prevádzky musí byť čistiaci otvor, ktorý je umiestnený  v

strope spaľovacej komory, uzavretý!

2.1  Palivo

Krb je vhodný pre palivá: drevo a hnedouhoľné brikety dĺžky 7",6".

Emisná norma  predpisuje, že používané môže  byť len suché prirodzene
 vyschnuté drevo (obsah vlhkosti max. 20%). Vlhké drevo vyvoláva silné
 zrážanie dechtu. Najlepšie sú vhodné  drevené polená s obvodom cca 30
 cm  a dĺžky  30 cm  skladované  v  suchu najmenej  2 roky.  Vhodné je
 bukové, dubové, hrabové, brezové drevo a drevo ovocných stromov.

Nevhodné prípadne neprípustné palivá:

Môžu byť používané len palivá menované v bode 2.1.

Okrem  toho nesmie byť spaľovaná:  uholná drť,  jemne sekané triesky,
 kôrový  a  drevotrieskový  odpad,  vlhké  a  ochrannými prostriedkami
 ošetrené drevo, papier a lepenka (okrem zakúrenia).

Spaľovanie  odpadu  je  zakázané  podľa  zákona  na ochranu proti
 emisiám.

Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a
 spôsobiť  škody na  šamotových a  kovových častiach  Vášho krbu  a na
 komíne.

2.2 Nastavenie krbu

Krb  má  tri  nastavovacie  zariadenia  pre  prívod  a  reguláciu
 spaľovacieho prúdu vzduchu:

- primárny   vzduch:  dve   nastavovacie  šupátka   na  popolníkových
                       dvierkach

- sekundárny  vzduch dole:  dve nastavovacie šupátka na prednej stene
                             pod prikladacími dvierkami spojené oskou

a  ovládané  pomocou  plieška  navareného
                             na oske

- terciálny  vzduch hore :dve nastavovacie šupátka na  prednej  stene
                           nad prikladacími dvierkami spojené oskou a

ovládané pomocou plieška navareného na oske

Nastavovacie pliešky sú opatrené značkami:"MIN"(zatvorené) a

"MAX" (otvorené)

Nastavovacie šupátka sú opatrené značkami:

"MIN"(zatvorené), "1", "2", "3" a "MAX"(otvorené).

"1" zodpovedá asi 25% prierezu otvoru, "2" - 50% a "3" - 75%.

Šupátko sa nastaví viditeľnou hranou  šupátka v pozdĺžnom otvore (nie
 nastavovacím gombíkom) na danú značku nastavenia.

POZOR: jednotlivé manipulačné prvky môžu byť veľmi horúce!

Pri manipulácii v horúcom stave  je treba používať rukavicu, ktorá je
 dodaná ako príslušenstvo.

2.3 Zakúrenie

Pred zakúrením  treba otvoriť všetky prívody  vzduchu (šupátka na
 "MAX"). Súčasne treba dbať na  prívod vzduchu do miestnosti (viď. bod
 1.4).

Oheň  sa zapáli  pomocou papiera  a tenkých  drevených triesok. Nikdy
 nepoužívať  benzín, lieh,  petrolej atď.  Na horiaci  oheň sa  položí
 vrstva drevených polien a brikiet.

Nikdy  nemajú byť  položené viac   ako tri  drevené polená  ako nálož
 paliva.

Pri uvedení krbu do prevádzky  sa uskutoční prvé rozhorenie malým
 ohňom.  Oheň sa  najskôr pomaly  zväčší, aby  sa mohol  krb pomaly  a
 rovnomerne  roztiahnuť a krbové  teleso neutrpelo žiadne poškodenie v
 dôsledku  tepelných napätí.  Pre dosiahnutie  tohto stavu  sa šupátka
 primárneho a  plieška sekundárneho vzduchu  okamžite (ako náhle  oheň
 dobre horí) nastavia na stredné nastavenie.

Popolové dvierka zostávajú počas fázy zakúrenia zatvorené.

Keď  vzniknú pri  zakurovaní ťažkosti  (zmeny počasia,  studený komín
 atď.), tak sa v krbe pomocou papiera založí lokálny oheň a tým sa krb
 lepšie uvedie  do chodu. Počas fázy  zakúrenia je potrebné spaľovanie
 trvale kontrolovať a krb nepretržite pozorovať.

Krb  je  opatrený  žiaruvzdornou  farbou,  ktorá  vytvrdzuje  pri
 vyšších teplotách. Preto dochádza počas  fázy prvého kúrenia k tvorbe
 zápachu.  Z  tohoto  dôvodu  musí  byť  hlavne  pri  uvedení  krbu do

prevádzky zabezpečené dostatočné vetranie.

Pri uvádzaní do prevádzky  nedoporučujeme dotýkať sa vonkajšieho laku
 krbu, ešte nevytvrdené lakovanie krbu by mohlo byť dotykom poškodené.

2.4 Normálna prevádzka

Menovitý tepelný výkon  dosiahne krb pri ťahu komína  10 až 11 Pa
 pri nasledovnom nastavení otvorov prívodov spaľovacieho vzduchu:

|  | Drevo (buk,dub) | Hnedouhoľné brikety |
| --- | --- | --- |
| Primárny vzduch | obe šupátka do polohy 1 (otvorené 10 mm) | obe šupátka do polohy MAX (otvorené) |
| Sekundárny vzduch | pliešok do polohy MAX (otvorené) | pliešok do polohy otvorené cca 25 mm |
| Terciálny vzduch hore | pliešok do polohy otvorené 30 mm | pliešok do polohy MIN (zatvorené) |

Pre  dosiahnutie dobrého  spaľovania je  nutné pri  použití dreva
 privádzať  spaľovací  vzduch  cez  sekundárne  šupátka  a pri použití
 brikiet cez šupátka primárneho vzduchu.

Pri  malej  potrebe  tepla    šupátka   primárneho  vzduchu   pri
 spaľovaní brikiet nastaviť do polohy č.1. Pri použití  dreva  nastane

redukcia výkonu pomocou šupátok  sekundárneho a  terciálneho vzduchu.

Okrem nastavenia šupátok spaľovacieho  vzduchu je komín dôležitým
 faktorom  vplyvu  na intenzitu spaľovania  a tým na  vykurovací výkon
 Vášho krbu.  Zvýšený ťah komína  potrebuje menší prívod  spaľovacieho
 vzduchu, menší ťah komína vyžaduje väčší prívod spaľovacieho vzduchu.

Pri použití drevených polien má byť množstvo spaľovacieho vzduchu
 najprv redukované až  je drevo dokonale prepálené (malý  oheň). Ak má
 tento spôsob postupu za následok príliš vysoký vykurovací výkon, musí
 byť prikladané menšie množstvo paliva.

Optimálna regulácia spaľovania  vyžaduje skúsenosť, hlavne vtedy,
 keď ťah komína  nie je konštantný alebo sa  používa palivové drevo so
 striedajúcou sa kvalitou.

Pri  prevádzke  s  otvorenými  popolovými  dvierkami,  pri príliš
 silnom  ťahu  komína  alebo  ak  je  naložené príliš mnoho palivového
 materiálu, je  nebezpečie  prehriatia laku  krbu.  Lak  sa  zafarbuje

striebristo-bielo a v  krátkom čase  sa odlupuje  od krbu.  Za takéto

poškodenie laku nepreberá výrobca  žiadnu záruku. Túto optickú závadu
 môžete opraviť krbovým lakom (sprejom).

2.5 Prevádzka v prechodnom období

Pri vonkajších teplotách približne nad 15oC môže nastať pri malom
 výkone  spaľovania za  určitých  podmienok   ohrozenie  ťahu komína,
 takže neodťahuje  spaliny úplne (dymenie,  zápach spalín). V  takomto
 prípade  prečistite  rošt  a   zvýšte  prívod  spaľovacieho  vzduchu.
 Prikladajte  postupne  menšie  množstvo  paliva  a  prečisťujte  rošt
 častejšie. Uzavrite  dvierka a šupátka  vzduchu ostatných na  rovnaký
 komín napojených spotrebičov, ktoré nie sú v prevádzke. Skontrolujte
 čistiace otvory komína na tesnosť.

2.6 Odpopolňovanie

Pre zaistenie bezporuchovej prevádzky je  nutné, aby bol krb včas
 a pravidelne   odpopolňovaný.  Nádoba   s  popolom   musí  byť   včas
 vyprázdňovaná,   aby   mohol   spaľovací   vzduch  roštom  pravidelne
 prúdiť.  Ináč hrozí  nebezpečenstvo, že  popol pod  roštom by  bránil
 prúdeniu vzduchu a rošt v  dôsledku chýbajúceho chladenia sa prehreje
 a deformuje.

Popolové dvierka musia byť počas prevádzky vždy zavreté. Otvorené
 dvierka môžu  viesť k prehriatiu  a poškodeniu krbu.  Okrem toho môže
 dôjsť k ohrozeniu ostatných spotrebičov, ktoré sú napojené na rovnaký
 komín.

Krb musí byť odpopolnený pred naložením paliva.

Dbajte hlavne na to, aby popolníkové dvierka pri opätovnom uvedení do
 prevádzky tesne priliehali na teleso  krbu. Ak sú popolníkové dvierka
 po naložení  paliva otvorené, prekročí krb  po krátkej dobe prípustný
 výkon.  To  môže  viesť  k  vysokým teplotám, ktoré  majú za následok
 poškodenie krbu a jeho okolia.

2.7 Čistenie a údržba

V závislosti na  hustote prevádzky krbu je  nutné tento viackrát

ročne   vyčistiť   (pri  studenom   krbe).  Čistenie   sa   vykonáva
 nasledovne:

Dymová  rúra  sa  demontuje  a   vonku  sa  v  príslušnej  nádobe
 vyčistí. Zberný priestor spalín môže byť vyčistený cez horné čistiace
 veko pomocou  oceľovej kefy, štetca a  vysávača prachu. Následne musí
 byť dymová rúra opäť nasadená medzi komín a odťahové hrdlo krbu.

POZOR: Krb smie byť po čistení  uvedený opäť do prevádzky len, keď sú

zabudované všetky diely vybraté pri čistení.

Krby sú na vonkajšej strane nastriekané žiaruvzdornou farbou. Keď
 je  farba vytvrdená  (po niekoľkých  hodinách pri  menovitom tepelnom
 výkone), môže byť suchou utierkou očistený povrch.

Táto žiaruvzdorná farba nie je  odolná voči vlhkosti. Nedávajte preto
 na krb žiadne predmety, lebo by sa mohli  vytvoriť hrdzavé fľaky.

Sklo v  prikladacích dvierkach môže byť  čistené pri ľahkej usadenine
 obvyklým čističom  skla. Pevnú usadeninu  je možné odstrániť  pomocou
 čističa pripečenín alebo jemnou oceľovou vlnou.

POZOR:  sklo  môže  mať  veľmi  ostré  hrany,  preto  pri výmene skla
 bezpodmienečne manipulovať s ochrannými rukavicami!

2.8 Dodatočné napnutie vratného pera

Vratné  pero  musí  byť   dodatočne  napnuté  akonáhle  sa  dvere
 samočinne nezavierajú. K tomuto  sa pomocou skrutkovača pootočí horný
 zvislý čap v smere otvárania dverí.  Kolík (4 mm), ktorý je vsadený v
 hornom  závese  dvierok,  sa  vytiahne  a  pri  napnutí pera (v smere

otvárania) sa opäť zatlačí do ďalšieho otvoru vo zvislom čape.

2.9 Príčiny porúch a ich odstránenie

V  prípade,  že  počas  prevádzky  Vášho  krbu  vzniknú  poruchy,
 napr. dymenie,  spojte sa s Vašim  kompetentným kominárom. Ak vzniknú
 na Vašom krbe škody, obráťte sa  na obchod, kde ste krb kúpili. Ďalej
 sú uvedené príčiny možných porúch a ich odstránenie.

Druh poruchy          Možná príčina             Odstránenie

Tvorba zápachu   Vysúšanie použitej    Krb prevádzkovať podľa návo-

ochrannej farby,      du na obsluhu niekoľko hodín

vyparovanie zvyškov   s malým výkonom. Potom nie-

oleja                 koľko hodín kúriť na max.

výkon.

Príliš malý      Zvolený výkon krbu je Potrebu tepla nechať skont-

tepelný výkon    príliš malý           rolovať odborníkom.

Nedostatočný ťah      Ťah komína musí byť najmenej

komína                10 Pa! Skontrolovať komín na

tesnosť. Dvierka ostatných

spotrebičov pripojených na

komín musia byť tesne uzav-

rené. Dbať na tesnosť čistia-

cich uzáverov. Prípadne pou-

žiť 1,5 m dlhú zvislú dymovú

rúru (nábehová dráha).

Dymová rúra je ne-    Skontrolovať dymovú rúru

dostatočne pripojená

Krb čmudí a dymí Dym je nedostatočne   Ak krb čmudí a dymí, je

odvádzaný (zapchatý   príčina takmer vždy v oblasti

komín alebo vratné    vedenia spalín. Skontrolovať

prúdenie v komíne)    dymovú rúru a ťah komína,

prípadne sa poradiť s ko-

Komín je príliš       minárom.

slabý

Spaľovanie vlhkého    Používať len dobre vysušené

dreva                 drevo

Sklo v prikla-   Nesprávne spaľovanie  Používať len dobre vysušené

dacích dvierkach napr. vlhkým drevom   drevo

sa v krátkom ča-

se začerní

sadzami          Dym nie je dostatočne Skontrolovať dymovú rúru a

odvádzaný (zapchatý   ťah komína, prípadne sa

komín alebo vratné    poradiť s kominárom

prúdenie v komíne)

Krb kúri príliš  Popolové dvierka       Popolové dvierka tesne

silne            neuzavrené tesne       uzavrieť

Bafnutie         Občas zapchatý komín   Poradiť sa kominárom

alebo vratné prúdenie

v komíne

Keď sú uzavreté všet-  Počas prevádzky nesmú byť

ky prívody vzduchu     všetky prívody vzduchu

uzavreté.

Naložené príliš veľa   Prikladať len jednu vrstvu

paliva

Škody na rošte   Rošt sa prepálil, je   Prepálenie roštu treba vždy

okujený alebo spálený  pripísať preplnenej popolovej

krabici. Rošt nie je správne

chladený, popolovú krabicu

včas vyprázdňovať

2.10 Zoznam príslušenstva

- manipulačný kľúč

- ochranná rukavica

- chránič skla

- rošt

2.11 Zoznam náhradných dielov

- prikladacie dvierka

- sklo prikladacích dvierok

- tesniaca šnúra prikladacích dvierok

- rukoväť prikladacích dvierok

- šamotové tehly

- rošt

- chránič skla

- manipulačné gombíky šupátok

- odťahové hrdlo

3. Záruka

Keď sa vyskytne v záručnej dobe  na Vašom krbe funkčná vada alebo
 vada  povrchovej  úpravy,  neopravujte   ju  nikdy  sami.  Záručné  a
 pozáručné opravy vykonáva výrobca.

Za akosť, funkciu a vyhotovenie krbu  ručíme 2 roky od dňa predaja
 spotrebiteľovi  a to  tak, že  chyby vzniknuté  dokázateľne následkom
 chybného  zhotovenia  odstránime  v  krátkom  čase  na naše náklady s
 podmienkou, že krb:

- bol obsluhovaný presne podľa návodu,

- bol pripojený na komín podľa platných noriem,

- nebol násilne mechanicky poškodený,

- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.

Pri reklamácii  treba udať presnú  adresu a uviesť  okolnosti, za
 ktorých  k  nej  došlo.   Reklamáciu  prešetríme,  keď  k  reklamácii
 predložíte  záručný   list  opatrený  dátumom   predaja  a  pečiatkou
 predajne.

Pri  kúpe si  vo  vlastnom  záujme vyžiadajte  čitateľne vyplnený
 záručný list. O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.

Pri zakúpení spotrebiča skontrolujte sklo prikladacích dvierok.

Prípadnú reklamáciu na poškodené sklo výrobca akceptuje len do 15 dní

od zakúpenia spotrebiča.

Je neprípustné spotrebič prevádzkovať pri tepelnom preťažení, to značí:

- množstvo použitého paliva je väčšie ako je doporučené

- množstvo spaľovacieho vzduchu je väčšie ako je doporučené

- používanie neprípustných druhov palív

Tepelné preťaženie sa môže prejaviť:

- deformáciou stropu ohniska

- prepálením roštu

V prípade nesprávneho prevádzkovania výrobca neakceptuje reklamáciu

na spotrebič.

Pre výmenu výrobku alebo  zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné
 ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Z Á R U Č N Ý   L I S T

Názov a typ výrobku:  MODULOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY

RIA - A   typ  F 9466 R-A                   *)

RIA - AJ  typ  F 9466 R-AJ                  *)

RIA - B   typ  F 9466 R-B                   *)

RIA - BJ  typ  F 9466 R-BJ                  *)

RIA - C   typ  F 9466 R-C                   *)

RIA - CJ  typ  F 9466 R-CJ                  *)

-----------------------------------------------------------------------

Výrobné číslo:             *)        Akostná trieda               *)

-----------------------------------------------------------------------

Normy: STN 06 1201, STN 06 1218, STN 73 4201, STN 73 4210, STN 92 0300

-----------------------------------------------------------------------

Dátum výroby, pečiatka a podpis

technickej kontroly:                                              *)

-----------------------------------------------------------------------

Pečiatka predajne,

dátum predaja a podpis:                                           *)

-----------------------------------------------------------------------

* Vyplniť príslušnými pečiatkami, rukou, resp.čo sa nehodí škrtnúť.

-----------------------------------------------------------------------

Bez údajov označených  *)  je záručný list neplatný!

-----------------------------------------------------------------------

Výrobok bol v záručnej oprave:         Pečiatka a podpis opravovne:

od:..........do:............           ...........................

od:..........do:............           ...........................

od:..........do:............           ...........................

THORMA Výroba k.s.

Fiľakovo

Slovensko

DODATOK

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi jednotlivé časti obalu nasledovne
 znehodnotiť:

- oceľovú pásku, kartón z vlnitej lepenky odovzdať do zberu

- drevené časti využiť ako palivové drevo

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi odovzdať výrobok po uplynutí doby

jeho životnosti do zberu kovového šrotu, šamotové tehly, príp. sklo

na skládku odpadu.