Návod k montáži, provozu, údržbě a sestavení spotřebiče

Ohřívač vody pro domácnost

UNIKOT typ F 1445

THORMA  Výroba, k.s.

Šávoľská 1

986 01 Fiľakovo

Slovenská republika

Tel./fax: 00421/47/4511537

- TECHNICKÝ POPIS

Ohřívač vody Unikot (dále jen ohřívač vody) je určen na ohřev vody pro domácnost. Veliká výhřevní plocha spotřebiče současně vytopí i místnost, ve které je provozován. Ohřívač vody je konstruován na spalování hnědého uhlí a je vhodný i na spalování palivového dřeva. Ohřívač vody je sestaven z dvou navzájem spojených samostatných celků, a to: ze spodku s ohniskem a z tělesa s kotlem, ve kterém se ohřívá voda. Spodek ohřívače má tvar nízkého válce a je postaven na okrouhlý podstavec. Ze spodku je uzavřen dnem.Jeho horní okraj je opatřen vyhnutou obrubou pro uložení tělesa s kotlem.Na spodku pláště jsou umístněny přikládací dvířka, které jsou opatřeny ochrannou vložkou a popelníkové dvířka vybavené regulací vzduchu. Ohnisko je vybaveno roštovým ložiskem s nepohyblivým okrouhlým roštem, pod kterým je popelníková zásuvka. Spalovací prostor je vyzděn šamotovými tvarovkami. Na ovládání dvířek slouží manipulační klíč.

Těleso ohřívače je taky válcovitého tvaru, je sestaveno z vnějšího pláště, vnitřního pláště a vlastního kotle.Vnitřní plášť je doplněn odtahovým hrdlem a dýmovou přepážkou, svým spodním tvarovaným ukončením dosedá na spodek ohřívače a nese hmotnost do něj vsazeného kotle. Těsnost mezi styčnými plochami zabezpečuje těsnící šňůra. Otočné příchytky na spodku vnitřního pláště umožňují pevné spojení tělesa se spodkem. Ze spodku kotle je vyvedená vypouštěcí armatura, ukončena výtokovým ventilem. Kotel je přikrytý pokrývkou opatřenou rukojetí. Vnější plášť, který přikrývá vnitřní konstrukci je hladký a lehko čistitelný. Celý povrch výrobku je opatřen smaltem ve vhodných barevných odstínech.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny výrobku.

- TECHNICKÉ ÚDAJE A NÁČRT (obr. č. 1)

Jmenovitý tepelný výkon:				5,5 kW

Účinnost ohřevu vody:				min. 30 %

Provozní tah komína:					10±1 Pa

Výška ohřívače:					1 060 mm

Maximální průměr tělesa:				560 mm

Objem maximální / jmenovitý			70 l / 65 l

Výtokový ventil:					3/4˝

Průměr odtahového hrdla:				120 mm

Výška po spodní okraj odtahového hrdla:		658 mm

Hmotnost:						60 kg

Doporučené palivo: hnědé uhlí, palivo I. třídy, skupina b,výhřevnost: 16÷18 MJ. kg-1

Přibližná spotřeba doporučeného paliva při jmenovitém výkonu: 4 kg. hod.-1

Souvisící normy: STN 06 1201, STN 06 1216, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201, PN 913 42

- INSTALACE

Nejprve připravte místo, kde ohřívač postavíte. Dbejte na to, aby okolo dvířek byl dostatečný prostor. Povolte příchytky, které spojují těleso se spodkem a  natočte těleso do takové polohy, aby dýmové hrdlo bylo oproti otvoru v komíně.

Zkontrolujte správnou polohu příchytek a dotáhnutí šroubů. Připojení spotřebiče na komín musí být vykonáno s vědomím příslušného kominického podniku v smyslu  ČSN 73 4210. Ohřívač může dosáhnout svého výkonu a dobrou účinnost jenom tehdy, jestli je napojen na komín s dostatečným tahem. Komínový otvor má být opatřen plechovým pouzdrem o průměru, který zodpovídá průměru použitých dýmových rour. Správně připojení ke komínu je znázorněno na obr. č. 2.

obr. č. 1 ROZMĚROVÝ NÁČRT

obr. č. 2 PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při instalaci je nutné přísně dodržovat zásady požární ochrany, které jsou obsaženy v ČSN 06 1008. V případě blízkosti hořlavých stavebných hmot a předmětů o stupni hořlavosti B, C1 a C2 podle ČSN 73 0823 postavte ohřívač vody s příslušným kouřovodem do bezpečné vzdálenosti, která je min. 400 mm od těchto předmětů. Bezpečnou vzdálenost je nutno zdvojnásobit, jestli by byl ohřívač vody s kouřovodem postaven v blízkosti hořlavých hmot stupně hořlavosti C3.Totéž je nutno udělat i tehdy, jestli stupeň hořlavosti hořlavé hmoty není prokázán. Bezpečnostní vzdálenost se může snížit na polovinu při použití nehořlavé, tepelně izolující stínící desky o tloušťce min. 5 mm, která je umístněna tak, aby mezi deskou a chráněným hořlavým předmětem zůstala 25 mm vzdušná mezera. Jestli je podlaha z hořlavého materiálu, postavte ohřívač vody na nehořlavou, tepelně izolující podložku, která svými rozměry přesahuje obrys ohřívače vody vpředu o 300 mm a na ostatních stranách nejméně o 100 mm. Stínící deska umístněna na chráněném předmětu musí přesahovat obrys ohřívače vody včetně dýmových rour na každé straně nejméně o 150 mm a nad jeho hornou plochou nejméně o 300 mm.

Pro informaci uvádíme zatřídění stavebných hmot z hlediska hořlavosti v smyslu ČSN 73 0823:

Stupeň hořlavosti A – nehořlavé:

Kupříkladu beton, cementová malba, škvára a pod.

Stupeň hořlavosti B – nelehko hořlavé:

Desky z anorganických hmot s organickým plnivem: akumin, izomin,

sádrokartonové desky

Dřevocementové desky: heraklit, velox, lignos, rajolit

Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast

Desky z minerálních a skleněných vláken

Stupeň hořlavosti C1 – těžko hořlavé:

Dřevo listnaté: buk, dub

Desky z vrstveného dřeva: překližka

Desky z anorganických hmot s organickým plnivem: hobrex

Dřevotřískové, pilinové desky: sirkolit, werzalit

Tvrdý papír s melaminovým povrchem: ecrona, umakart

Stupeň hořlavosti C2 – středně hořlavé:

Dřevo jehličnaté: borovice, modřín, smrk

Dřevotřískové, pilinové desky: pro všeobecné použití v smyslu

STN 49 2614, piloplat

Dřevovláknité desky: duplex, solodur

Desky z rostlinných hmot: korkové desky SP, korkové parkety,

desky z pazdeří

Lepenky s pryskyřičným pojivem: bitalbit

Stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavé:

Dřevotřískové, pilinové a pilinové třískové desky laminované,

Pilinové desky, pilolamit

Dřevovláknité desky: akulit, bukolamit, bukolit, hobra, sololit

Desky z rostlinných hmot: korkové desky typu BA

polytetylen, polymetylmetakrylat, polypropylen

Polystyrén: houževnatý, lehčený standardní

Gumový izolační fólie 7795, sklený laminát polyesterový

Lepenky a hmoty s pryskyřičným pojivem

- OBSLUHA

Před každým zatopením je potřeba ohnisko od popele dokonale vyčistit. Dřív než rozložíte na čistém roště oheň, naplňte kotel vodou. Rozložte na roště papír nebo suchou dřevitou vlnu a drobné třísky ze suchého měkkého dřeva. Na to nasypte přibližně 1,3 kg uhlí a nálož podpalte. Po zatopení doporučujeme zajistit  rovnoměrnou dávku cca 1,3 kg (závisle od výhřevnosti paliva) v 20 min. intervalech. Během topení můžete odčerpat jen polovinu obsahu kotle. Celý obsah se může vypustit jen po ukončení topení. Uvedené zásady je třeba přísně dodržovat, jinak dojede k odpraskání smaltu na stěnách tělesa.

- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Za okolnosti, které vedou k nebezpečí přechodného vzniku hořlavých plynů nebo při pracích s nebezpečím požáru nebo výbuchu (například lepení podlahovin a pod.) musí být ohřívač vody včas před vznikem nebezpečí z provozu odstaven.

- Ohřívač vody musí být obsluhován podle tohoto návodu. Obsluhovat ohřívač smějí jen dospělé osoby, ponechat děti u ohřívače, který je v provozu, je nepřípustné.

-  K zatápění  nesmí být použity žádné hořlavé kapaliny.

- BĚHEM PROVOZU JE ZAKÁZÁNO ZVYŠOVAT JMĚNOVITÝ VÝKON OHŘÍVAČE POUŽÍVÁNÍM HOŘLAVÝCH KAPALIN NEBO OTEVŘENÍM POPELOVÝCH  DVÍŘEK.

- K manipulaci s regulačními růžicemi a dvířek k zatopení používejte manipulační klíč.

- Do blízkosti popelníkových dvířek se nesmí odhazovat hořlavé předměty.

- Popel je třeba vynášet pozorně a odkládat ho do nehořlavých nádob s věkem.

- Poškozený ohřívač vody, funkčně nezpůsobilý se nesmí používat.Uživatel se musí postarat o  jeho odbornou opravu před pokračováním v provozu.

- Stav hromadění popílku v dýmové rouře a koleně je nutno kontrolovat měsíčně aspoň raz a podle potřeby vykonat čištění.

- Během provozu je potřeba občas dohlížet na funkci ohřívače vody a požární bezpečnost. Je třeba kontrolovat stav paliva v ohnisku, zanesení roštu popelem, stav regulačních orgánů spalovacího vzduchu, jestli jsou dvířka pořádně zavřeny a kontrolovat čistotu okolí ohřívače vody, jestli se tam nenacházejí hořlavé předměty.

- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Jestli pozorujete, že čas ohřevu vody se neobvykle prodlužuje, je nutné výhřevnou plochu ohřívače vody zbavit od usednuté saze. Povolte šrouby příchytek a vychylte je stranou. Po odpojení dýmových rour můžete těleso odebrat k pročištění. Při zpětném nasazovaní tělesa na spodek je postup opačný. Dbejte na to, aby příchytky byli vychýlené mimo okraj spodku. Příchytky potom natočte do správné polohy a šrouby pevně dotáhněte. Za určitých okolností – hlavně když topné plochy jsou dokonale čisté – může dojít k orosení, avšak tohle není známkou netěsnosti kotle, a proto je to zbytečné reklamovat. V zájmu prodloužení životnosti výrobku doporučujeme jeho stav ročně překontrolovat, poškozené místa vyzdívky vymazat šamotovou moučkou, rozdělanou s vodním sklem. Při provozování výrobku je nutné škváru a nedopalky paliva odstranit pohrabáčem a lopatkou na uhlí. Po ukončení topení doporučujeme kotel vyprázdnit a smaltovaný povrch důkladně vymýt čistou vlažnou vodou a utřít do sucha. Správnou údržbou se životnost ohřívače vody podstatně prodlužuje.

- SEZNAM  PŘÍSLUŠENSTVA

1 ks manipulační klíč

1 ks pokrývka

- SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ (viď. obr. č. 3,4,5)

Kotel

Vnitřní plášť

Vnější plášť

Pokrývka

Popelníkové dvířka

Popelníková zásuvka

Přikládací dvířka

Rošt

NÁHRADNÍ DÍLY

Název                     Kotel-sestava          Vnitř.plášť-šest        Vnější plášť             Pokrývka

Číslo výkresu

Materiál                  ocel.plech.smalt.    ocel.plech.smalt       ocel.plech.smalt       ocel.plech.smalt

Pozice

Název                    Přikl. dvířka-sestava    Popel.dvířka-sestava   Popelník-zásuvka     Rošt

Číslo výkresu

Materiál                 ocel. plech.smalt.        ocel.plech.smalt           ocel.plech. smalt      ocel.plech. smalt

ZÁRUKA

Když se vyskytne v záruční době na vašem ohřívači funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy zařizuje výrobce, na kterého je možné kontaktovat se přes jeho obchodní zástupce.

Za jakost, funkci a vyhotovení ohřívače vody ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli a to tak, že vady vzniknuté dokazatelně následkem chybného zhotovení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že ohřívač vody:

- byl obsluhován přesně podle návodu,

- byl připojen na komín podle platných norem,

- nebyl násilně mechanicky poškozen,

- nebyly provedeny úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.

Při reklamaci je nutno udat přesní adresu a  uvést okolnosti, za kterých k ní došlo. Reklamaci přešetříme, když k reklamaci předložíte záruční list, který je opatřen datem prodeje a razítkem prodejny.

Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.

Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelným přetížení, to jest:

- množství použitého paliva je větší jako je doporučené

- množství spalovacího vzduchu je větší jako je doporučené

- používaní nepřípustných druhů paliv

Tepelné přetížení se může projevit:

- propálením roštu

- prasknutím šamotových cihel

Záruka se neuznává, ak zákazník nemá v zmysle zákona č. 91 z roku 2010 platnou správu od certifikovanýho kominíka.

V případe nesprávného provozování výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič.

Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupné smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.

DODATEK

Výrobce doporučuje spotřebiteli jednotlivé části obalu následovně znehodnotit:

- ocelovou pásku, kartón z vlnité lepenky, pásku z plastické hmoty odevzdat do sběru druhotních surovin,

- dřevěné části obalu využít jako palivové dřevo.

ZÁRUČNÍ LIST

Název a typ výrobku:  Ohřívač vody na pevné palivo  UNIKOT  F1445

Výrobní číslo:				*)		Jakostní třída:						*)

Normy: STN 06 1201, STN 06 1216, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201,  PN 913 42,

Datum výroby, razítko a podpis

technické kontroly:												*)

Razítko prodejny,

datum prodeje, podpis:											*)

*) Vyplnit příslušným razítkem rukopisem, resp. co se nehodí škrtnout.

BEZ ÚDAJŮ OZNAČENÝCH *) JE ZÁRUČNÍ LIST NEPLATNÝ!

Výrobek byl v záruční opravě:			Razítko a podpis opravny:

od: .................... do: ....................                              ..............................................

od: .................... do: ....................                              ..............................................

od: .................... do: ....................                              ..............................................

THORMA  Výroba, k.s.

Fiľakovo

Slovenská republika