S P O R Á K     N A     P E V N É     P A L I V A

--------------------------------------------------------------

F I K O     70,       typ F 1370

F I K O     70 A,   typ F 1370 A

NÁVOD NA  MONTÁŽ,  INSTALACI,  OBSLUHU  A  ÚDRŽBU

THORMA  Výroba, k.s.

Šávoľská  l

986 01   Fiľakovo

Slovenská republika

_____________________________________________________

tel/ fax:  047/4511537

Pečlivě přečíst před postavením sporáku!

1. VŠEOBECNĚ

Sporák  na pevné paliva je  tepelný spotřebič určený na vaření a pečení v domácnostech. Je konstruován na spalování dřeva a hnědouhelných briket.

Sporák může být instalován do obyčejného prostředí definovaného STN 33 0300.

Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních norem, musí být při montáži dodržené.

Před postavením sporáku je nutné informovat příslušného kominického mistra, který jako odborník zkontroluje správné připojení sporáku na komín.

Sporák musí být instalován na podlahách s odpovídající nosností. Při instalaci je nutné dbát na zajištění dostatečného přístupu na čištění sporáku, kouřovodu a komína.

Sporák musí být při provozu ale i mimo něj uzavřen, nebo jinak jsou další spotřebiče připojené na komín výrazně ovlivňovány.

POZOR: při reklamacích nebo objednávkách náhradních dílů uvádějte vždy název, typ a výrobní číslo uvedené na údajovém štítku.

2. TECHNICKÝ POPIS, TECHNICKÉ ÚDAJE

Sporák se na komín napojí z bočné části.

Vyrábí se:

- v pravostranném a levostranném vyhotovení

- s namontovanými nohami (FIKO 70) a s demontovanými nohami (FIKO 70 A)

Jmenovitý výkon:					6,5 kW

Účinnost při jmenovitém výkone:			dřevo = 75,2%

brikety z hnědého uhlí = 80,8%

Provozní tah komína:				            12 Pa

Výška pracovní plochy				805 mm

Šířka sporáku						750 mm

Hloubka sporáku					603 mm

Průměr odtahového hrdla:				Ø120 mm

Výška po spodní okraj odtahového hrdla:		635 mm

Hmotnost						71 kg

Rozměry roury na pečení:

- Šířka:						334 mm

- Hloubka:					455 mm

- Výška:						234 mm

Plocha vární plotny: 					0,30 m2

Doporučené palivo:

- suché tvrdé dřevo – výhřevnost cca 15 MJ. kg-1

- hnědouhelné brikety – výhřevnost cca 18 ÷ 21 MJ. kg-1

Přibližná spotřeba předepsaného paliva při jmenovitém výkone:

- dřevo: 2,2 kg. hod.-1

- hnědouhelné brikety: 1,7 kg. hod.-1

Souvisící: ČSN EN 12815, ČSN 06 1000, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201

3. INSTALACE

Při instalaci dodržet všechny příslušné projektové, bezpečnostní a hygienické směrnice v smyslu vyhlášky.

V případě, že sporák nemá namontované nohy (v tom případe jsou nohy přibalené v popelové krabici), je potřeba je namontovat pomocí šroubů a podložek, které jsou přibaleny též v popelové krabici. Každá noha se našroubuje na těleso sporáku jedním šroubem a dvěma pružnými podložkami.

Před připojením sporáku se přesvědčte, či je dostatečný tah v komínu. Plameň zapáleného papíru nebo svíčky má být vtáhnutý do komínového otvoru. Sporák musí byť připojen na komínový sopouch nejkratší cestou.

Sporák musí byť na komínový průduch vždy připojen se souhlasem příslušného kominického podniku v smyslu s ČSN 73 4201.

Jestli nemůže být sporák připojen na komínový sopouch bezprostředně, má být příslušný kouřovod v daných možnostech co nejkratší a směrem ke komínu stoupat. Kouřovody můžou být max. 1,5 m délky. V každém případě je potřeba dýmové koleno nebo rouru nasazené na odtahové hrdlo pojistit proti uvolnění kolíkem. Dýmové roury a kolena musí být mezi sebou a sporákem pevně a těsně spojené a zasunuté do sebe na délku min. 40 mm v směru komínového tahu. Otvor komína musí být opatřen plechovým pouzdrem, který svým průměrem zodpovídá průměru použitých dýmových rour. Správné a nesprávné připojení sporáku na komín je znázorněné na  obr. č. 1.

NESPRÁVNĚ    SPRÁVNĚ

obr. č.1

PŘIPOJENÍ NA KOMÍN

4. BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ

Při instalaci je třeba přísně dodržovat zásady požární ochrany v smyslu ČSN 06 1008.

V případě blízkosti hořlavých stavebních hmot a předmětů o stupni hořlavosti B, C1 a C2 podle ČSN 73 0823 postavte sporák s příslušným kouřovodem do bezpečné vzdálenosti, která je min. 600 mm od boční stěny a 300 mm od zadní steny od těchto předmětů.

Bezpečnou vzdálenost je třeba zdvojnásobit, jestli by byl sporák s kouřovodem postavený v blízkosti hořlavých hmot stupně hořlavosti C3. Totéž je třeba udělat, jestli stupeň hořlavosti hořlavé hmoty není prokázán.

Bezpečnostní vzdálenost se může snížit na polovinu při použití nehořlavé, tepelně izolující stínící desky o síle min. 5 mm umístněné tak, aby mezi deskou a chráněným hořlavým předmětem zůstala 25 mm vzdušná mezera.

Když je podlaha z hořlavého materiálu, postavte sporák na nehořlavou tepelně izolující podložku, která svými rozměry přesahuje obrys sporáku vpředu o 300 mm a na ostatních stranách nejméně o l00 mm.

Stínící deska umístněná na chráněném předmětu musí přesahovat obrys sporáku včetně dýmových rour na každé straně nejméně o l50 mm a nad jeho hornou plochou nejméně o 300 mm.

Pro informaci uvádíme zatřízení stavebných hmot z hlediska hořlavosti podle STN 73 0823:

Stupeň hořlavosti A – nehořlavé

například beton, cementová malta, škvára a pod .

Stupeň hořlavosti B – nelehko hořlavé:

Desky z anorganických hmot s organickým plnivem:

akumin,izomin, sádrokartonové desky.

Dřevocementové desky: heraklit, velox, lignos, rajolit

Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast

Desky z minerálních a skleněných vláken

Stupeň hořlavosti C l – těžko hořlavé:

Dřevo listnaté: buk, dub

Desky z vrstveného dřeva: překližka

Desky z anorganických hmot s organickým plnivem: hobrex

Dřevotřískové, pilinové desky: sirkolit, werzalit

Tvrdý papír s melaminovým povrchem: ecrona, umacart

Stupeň hořlavosti C 2 – středně hořlavé:

Dřevo jehličnaté: borovice, modřín, smrk

Dřevotřískové, pilinové desky: pro všeobecné použití podle STN 49 26l4, , piloplat

Dřevovláknité desky: duplex, solodur

Desky z rostlinných hmot: korkové desky SP, korkové parkety,

Desky z pazdeří

Lepenky s pryskyřičným pojivem: bitalbit

Stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavé:

Dřevotřískové, pilinové a pilinové třískové desky laminované, pilinové desky, pilolamit

Dřevovláknité desky: akulit, bukolamit, bukolit, hobra, sololit

Desky z rostlinných hmot: korkové desky typu BA

polytetylen, polymetylmetakrylát, polypropylen

Polystyren: houževnatý, lehčený, standardní

Gumový izolační fólie 7795, sklený laminát polyesterový

Lepenky a hmoty s pryskyřičným pojivem

5. DOPORUČENÉ PALIVO

Pro sporák je doporučené palivo: brikety z hnědého uhlí, suché tvrdé dřevo.

Pozor: Na topení se nikdy nesmí používat odpad jako tapety, zbytek dřevotřískových platní, umělé hmoty! Okrem toho jsou nepřípustné paliva např. jemná tříska, kůrový a dřevotřískový odpad, uhelná drtina, vlhké dřevo nebo dřevo ošetřené impregnační látkou na dřevo.

6. PRNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním uvedením do provozu je nutno vybrat příslušenství z popelníku popř. z ohniska, to samé platí i pro případné zabezpečovací prvky při přepravě.

Povrch sporáku byl zlehka naolejován kvůli ochraně proti rzi, proto by se mělo zařízení před prvním zatopením protřít suchým suknem.

Do sporáku se musí při prvním zatopení opatrně přikládat palivo a na malém ohni se sporák musí „vypálit“. Všechny materiály si pozvolna musí zvykat na vyvíjení tepla. Opatrným zatápěním zabráníte vzniku trhlin v izolaci, poškozením laku a deformaci materiálu. Případný vznik zápachu dodatečným schnutím ochranného laku popř. ochranného oleje se po krátkém čase ztratí.

7. ZAPÁLENÍ

Položte nejprve papír nebo zápalní kostku na rošt, na to položte třísky nebo najemno naštípané dřevo nebo kousky briket. Oba regulátory přívodu vzduchu - otočný regulátor primárního vzduchu na dvířkách popelníku a posuvný regulátor přívodu sekundárního vzduchu pod dnem sporáku (vedle popelníkových dvířek) otevřít maximálně na pozici 1 (=otevřeno). Klapka pro zatopení se nastaví na 1 (=otevřeno). Po zapálení se dvířka ohniska musí zavřít. Když je oheň dostatečně rozpálen, přiložte jednu vrstvu dřeva popř. briket přes dvířka ohniska. Dvířka popelníku musí být tehdy vždy zavřeny.

8. TOPENÍ

Topení dřevem

Jmenovitý tepelný výkon se dosáhne se 2-3 ks  polen (cca 2,2 kg). Dvířka popelníku musí být vždy zavřeny. Vyhořívání paliva řiďte výlučně regulací primárního vzduchu. Otočný regulátor primárního vzduchu na dvířkách popelníku zavřete po uplynutí cca. 10 min.

Rychlost vyhořívání se řídí podle místních podmínek tahu komína a polohy regulátorů vzduchu.

Topení briketami z hnědého uhlí

Jmenovitý tepelný výkon se dosáhne se 3 kusy briket z hnědého uhlí (cca 1,7 kg).

Regulace se děje hlavně otočným regulátorem primárního vzduchu na dvířkách popelníku. Dvířka popelníku jsou zavřené.

| Palivo | Maximální množstvo paliva pro dosáhnutí jmenovitého tepelného výkonu | Otočný regulátor primárního vzduchu (proud vzduchu přes rošt) | Posuvný regulátor sekundárního vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| Dřevo | 2 polena (cca 2,2 kg) | otevřený na 10 mm(na zatopení pootevřen) | úplně otevřen (šoupátko úplně zatlačené) |
| Brikety z hnědého uhlí | 3 brikety (cca 1,7 kg) | úplně otevřený | otevřen na ¾ (šoupátko úplně vytáhnout) |

9. VAŘENÍ

Používané hrnce by měli mít masivní a rovné dno a měli by být vybavené vhodnou

pokličkou. Víko otvoru varné plotny se při vaření nesmí odstranit.

Klapka pro zatápění se nastaví na pozici 1 (=otevřené ), dvířka na pečení musí být otevřené.

Vaření: Nejlépe je používat dřevo (při dřevě se dá teplota udržovat lépe jako při jiném palivu) a v průběhu vaření častěji přikládat menší množství. Když není k dispozici dřevo, do ohniska přikládejte ve více dávkách brikety z hnědého uhlí, aby se vytvořila vysoká hromada žhavého popela.

Množství paliva: tvrdé dřevo – cca 1,1 kg, brikety z hnědého uhlí – 1,1 kg.

Nastavění přívodu primárního a sekundárního vzduchu jako při jmenovitém tepelném výkonu.

10. PRAŽENÍ A PEČENÍ

Dno roury na pečení nevykládejte alobalem ani naň neklaďte pánvičky, hrnce atd., nebo se smalt může v důsledku hromadění tepla poškodit. Ovocné šťávy, které kapají z pekáče, můžou na smaltu zanechat skvrny, které se už nemusí dát odstranit. Roura na pražení a pečení se vždy musí předehřát. Vysoké koláče a pečené maso zasuňte na mřížce na dno roury nebo na jednu ze spodních zásuvných líšt. Ploché koláče a ploché pečivo zasuňte na plechu do spodní zásuvné lišty. Podle možnosti nepoužívejte formy z pocínovaného (bílého) plechu.

Klapka na zatopení se nastaví na pozici 0.

Na pečení při cca. 180-200 stupních ºC se udržuje menší oheň. Regulátor vzduchu příslušně stáhnout a přikládat jen málo paliva.

Na pražení je potřebný živější oheň, aby se dala udržovat teplota roury nad 250 ºC. Na pražení je jako palivo výjimečně vhodné dřevo s dlouhým plamenem.

Tu platí totéž, jako bylo popsané při „vaření“, avšak klapka pro zatopení musí zůstat zavřena (pozice 0). Jestli se nedosáhne potřebná teplota u otevřeného regulátoru vzduchu, pak je tah komína slabý.

Je potřebné vyčistit dýmové cesty v sporáku. Přezkoušejte taky, jestli jsou všechny spotřebiče, které jsou připojeny na tentýž komín, zavřené. Jestli ani pak nedosáhnete dostatečně vysoké teploty, optejte se příslušného kominíka.

Množstvo paliva: tvrdé dřevo – 1,1 kg, brikety z hnědého uhlí – 1, 1 kg.

Nastavění přívodů primárního a sekundárního vzduchu jako při jmenovitém tepelném výkonu.

11. PŘIPOMÍNKY PRO PROVOZ

Na bezchybnou funkci sporák vyžaduje minimální provozní tah komína 12 Pa. Podle potřeby je potřebné sporák důkladně vyčistit, pozorně prohlídnout a případně poškozené vermiculitové obložení vyměnit.

Správnou údržbou se zvyšuje životnost sporáku. Případné vnitřní praskání pukaní při zátopu nebo vychladnutí sporáku není závadou.

12. HOSPODÁRNÍ  PROVOZ

Hospodární topení neznamená méně tepla, ale menší náklady na palivo. Hospodárnost a dobrá výkonnost je nejvíc ohrozená netěsnostmi sporáku jako např. nedostatečné těsněné odtahové hrdlo. Netěsnost vznikne i z chybně sestavených dýmových rour. Nejvhodnější je sporák napojit bezprostředně do komína.

U sporáku má být průřez komína 15x15 cm. Palivo má byť uskladněné v suchém prostředí. Suché palivo lépe hoří, vydá více tepla a je nižší spotřeba.

V sporáku spalujte jen předepsané palivo. Při spalování jednotlivých paliv vždy dodržte   návodem předepsané instrukce.

Jestli první dávka nepřehořela, tak na rošt nepřiložte další palivo, nebo se zvyšuje spotřeba a zároveň to zapříčiňuje zanášení sazemi v průduchové části.

Do jaké míry se spalují spalné plyny, můžete se přesvědčit pozorováním spalin z komína. Při nesprávným přikládaní paliva vycházejí z komína tmavé, husté spaliny a při správném už za několik minut světlé spaliny. Při správním topení v sporáku nehučí.  Hučení ukazuje, že se topí chybně, uniká nadměrné množství tepla a nespálených látek do komína.

Jestli při topení (podle tohoto návodu) hučelo v sporáku, je třeba nastavit tah komína

snížením množstva vzduchu do ohniska.

Stává se, že po uplynutí určitého času v sporáku slaběji hoří (obvykle tam, kde jsou dveře a okna utěsněny), no při otevřeném okně nebo dveřích hoří dobře. Příčinou je velmi utěsněná místnost a nedostatek kyslíku v místnosti. Otevřením okna nebo dveří se odstraní. Nejlépe je vytvořit předpoklady pro stálý přítok vzduchu do místnosti odstraněním těsnění z horní části okna.

Jestli v sporáku po zatopení hoří dobře, ale pak se hoření zhoršuje, potom je pravděpodobně rošt zacpán od popela.

Palivo hoří zle, jestli

- je vlhké,

- je vrstva paliva hrubá,

- rošt není celkem pokrytý palivem a okolo nálože proudí studený vzduch,

- je nedostatečný přívod vzduchu do ohniska nebo do místnosti.

Nesprávnou obsluhou se sporák zanese sazemi a jemným popílkem, proto je potřebné občas vyčistit vnitřní části sporáku podle návodu. Saze v dýmových kanálech sporáku a pod deskou jsou nežádoucí tepelná izolace.

Na dosáhnutí dobré tepelné pohody je potřebná optimální vlhkost vzduchu v místnosti, proto doporučujeme použít odpařovače.

13. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Za okolností, které vedou k nebezpečí přechodného vzniku hořlavých plynů nebo při pracích  s nebezpečím požáru nebo výbuchu ( například lepení podlahovin a pod.) musí být sporák včas před vznikem nebezpečí z provozu odstavený.

- Sporák musí být obsluhován podle tohoto návodu.

-Obsluhovat sporák smějí jen dospělé osoby, ponechat děti při sporáku, který je v provozu,

je nepřípustné.

- Na zatápění nesmí být použité žádné hořlavé kapaliny.

- V PRŮBĚHU PROVOZU JE ZAKÁZÁNO ZVYŠOVAT JMENOVITÝ VÝKON     SPORÁKA POUŽÍVANÍM HOŘLAVÝCH KAPALIN NEBO OTEVŘENÍM        POPELNÍLKOVÝCH  DVÍŘEK.

- Do blízkosti popelníkových dvířek se nesmí odhazovat hořlavé předměty.

- Popel je třeba vynášet pozorně a odkládat do nehořlavých nádob s víkem.

- Poškozený sporák, funkčně nezpůsobilý, se nesmí používat. Uživatel se musí postarat o

jeho odbornou opravu před pokračováním provozu.

- Stav hromadění popílku v dýmové rouře a kolene je třeba kontrolovat měsíčně   		  aspoň raz a podle potřeby vykonat čištění.

- Za provozu je potřebné občas dohlídnout na funkci sporáku a požární bezpečnost. Třeba kontrolovat stav paliva v ohnisku, zanesení roštu popelem, stav regulačních orgánů spalovacího vzduchu, jestli jsou dvířka řádně zavřeny a kontrolovat čistotu okolí sporáku, jestli se tam nenacházejí hořlavé předměty.

14. ČIŠTĚNÍ   A   ÚDRŽBA

Vyprázdnění ohniska od zbytků spalování se dělá po ukončení provozu.

Při čištění sporáku postupujte takto:Vyberte plotny a veko z rámu plotny. Tým je odkrytý celý prostor nad pečící rourou a ohniskem. Ze svislých dýmových kanálů potom můžete saze zmetat až na dno sporáku.

Potom odmontujte pečící rouru. Jestli je už odkrytý celý prostor pod pečící rourou, odstraňte saze pomocí metličky a lopatky do podložené popelníkové zásuvky.

Po vyčistění sporáku všechny odebrané díly založte na své původní místa tak, aby tam pevně seděli a těsně přiléhali.

15. SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1 ks smaltovaný pekáč

1 ks ochranní mřížka

1 ks ochranná rukavice

16. SEZNAM   NÁHRADNÍCH   DÍLŮ:

Plotna přední

Plotna zadní

Veko

Rošt

Klapka pro zatápění

Rukojeť s uzávěrem popelových a přikládacích dvířek

Vermiculity

Usměrňovač spalin nad ohniskem

Popelová zásuvka

Těsnící šňůra plotny

Těsnící šňůra přikládacích a popelových dvířek

Těsnící šňůra roury na pečení

Z Á R U K A

Když se vyskytne v záruční době na vašem sporáku funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční opravy vykonávají záruční opravny a výrobce. Pozáruční opravy vykonávají oprávněné servisní organizace.

Za jakost, funkci a vyhotovení ohřívače vody ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli a to tak, že chyby vzniknuté dokazatelně následkem chybného zhotovení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že sporák:

- byl obsluhován přesně podle návodu, - byl připojen na komín podle platných norem,

- nebyl násilně mechanicky poškozen, - nebyli vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.

Při reklamaci je nutno udat přesní adresu a  uvést okolnosti, za kterých k ní došlo. Reklamaci přešetříme, když k reklamaci předložíte záruční list, který je opatřen datem prodeje a razítkem prodejny.

Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.

Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupné smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.

Z Á R U Č N Í   L I S T

Název a typ výrobku:  Sporák na pevná paliva

FIKO 70, typ F 1370		 				             			*)

FIKO 70A,typ F 1370 A						                 		*)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobní číslo:	          		     *)	Jakostní třída:			 	*)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normy: ČSN EN 12815, ČSN 06 1000, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum výroby, razítko

a podpis technické kontroly:

*)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razítko prodejny,

datum prodeje, podpis

*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Vyplnit příslušným razítkem, rukopisem, resp. co se nehodí škrtnout.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZ  ÚDAJŮ  OZNAČENÝCH    *)   JE ZÁRUČNÍ LIST  NEPLATNÝ  !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobek byl v záruční opravě:		Razítko a podpis opravny:

od: ................. do..........................		......................................................

od: ................. do..........................		......................................................

od: ................. do..........................		......................................................

THORMA  Výroba,  k.s.

F i ľ a k o v o

Slovenská republika

D O D A T EK :

Výrobce doporučuje spotřebiteli jednotlivé části obalu následovně znehodnotit:

- karton z vlnité lepenky, pásku z plastické hmoty odevzdat do sběru

druhotných surovin,

- dřevěné části obalu využít jako palivové dřevo.

Výrobce doporučuje spotřebiteli odevzdat výrobek po uplynutí doby jeho životnosti

do sběru kovového šrotu, vermikulity na skládku odpadu.