D O D A T O K

k návodu krbovej vložky RIA-BK, F 9466 BK s teplovodným telesom

- Technický popis

Krbová  vložka  RIA - BK , (viď.obr.č.1) - s  teplovodným  telesom je odvodená  od krbovej  vložky  RIA -B, F 9466 B.  Výrobok  môže  slúžiť ako krbová vložka a ako kotol s teplovodným telesom na centrálny ohrev.

Vykurovacie teleso je umiestnené v zadnej časti ohniska a je vyrobené

z hrubého plechu.  Na zadnej časti  krbovej vložky sa  nachádzajú vývody - spodný  je  na  pripojenie  vstupného  -  horný  na  pripojenie výstupného potrubia.

Vykurovacie teleso je vymeniteľné a je náhradnou súčiastkou vložky.

Krbová vložka s teplovodným telesom je konštruovaná na spaľovanie  dreva.

2. Technické údaje a náčrty (obraz č.1)

(okrem údajov základného typu krbovej vložky)

Krbová vložka                        :  RIA - BK

Typ                                  :  F 9466-BK

Menovitý výkon                       :     8  kW

Účinnosť pri menovitom výkone        :  min.70  %

Prevádzkový ťah komína               :   10+2 Pa

Menovitý výkon vykurovacieho telesa  :   2,5  kW

Účinnosť vykurovacieho telesa

pri menovitom výkone                 :    20  %

Objem vykurovacieho telesa           :   3,90 l

Vývody  (vstup - výstup)             :   G1"- vonkajší závit

Doporučené palivo                    :  suché, tvrdé drevo

Súvisiace normy                      :  STN 06 0830, STN 07 0240,

STN 07 0245, STN 06 0210,

STN 73 4201

3. Umiestnenie krbovej vložky a pripojenie teplovodného telesa do sústavy    ústredného kúrenia

Krbová  vložka musí  stáť  na  rovnej  podlahe,   v   mieste,   ktoré umožňuje  jednoduché  pripojenie  na  komín  a  odkiaľ je možná jednoduchá inštalácia ústredného kúrenia.

Do sústavy  rozvodu ústredného kúrenia sa  odporúča pripojiť otvorenú expanznú nádobu podľa STN 06 0830. Je to z dôvodu, že v prípade prehriatia vody  v  sústave  nemôže  dojsť  k  zvýšeniu  tlaku  .  V  každom  prípade doporučujeme zabudovať  do potrubia obehové čerpadlo,  teplomer na meranie teploty ohriatej vody a vypúšťací ventil.

Základom  montáže   je  výpočet  tepelných   strát  jednotlivých

miestností vykurovacieho  okruhu, ktorý stanovte podľa  STN 06 0210 a

tým  určíte počet  a veľkosť  radiátorov pre  miestnosť vykurovacieho

objektu. Výpočet tepelných strát a montáž nechajte urobiť odborníkom,

čo je predpokladom hospodárnej a bezpečnej prevádzky.

4. Prevádzkovanie

Pred zakúrením preverte, či je ohrievacia sústava naplnená vodou  a tiež,či je dôkladne odvzdušnená. Otvorte všetky zatváracie elementy  v sústave a zapojte prietokové čerpadlo.

Pri zakurovaní  postupujte podľa pôvodného  návodu. Po rozhorení  priložte novú dávku paliva a regulátory spaľovacieho vzduchu nastavte  na želaný výkon kachlí. K dosiahnutiu menovitého výkonu vykurovacieho  (vodného) telesa je potrebné šupátka nastaviť do polohy:

- prívod primárneho vzduchu: obe šupátka do polohy MAX (otvorené)

- prívod sekundárneho vzduchu na MAX (otvorené)

- prívod terciálneho vzduchu  na MAX (otvorené)

V ďalšej časti prevádzkovania krbovej vložky postupujte nasledovne:

- prívod primárneho vzduchu: obe šupátka do polohy 1

- prívod sekundárneho vzduchu na MAX (otvorené)

- prívod terciálneho vzduchu na  MAX (otvorené)

5. Dôležité upozornenia

- K prehriatiu kotla môže prísť vtedy, keď sa preruší cirkulácia vody    vo vykurovacej sústave. Problém môže spôsobiť nesprávne navrhnutý a    vyhotovený vykurovací systém (vzduchová bublinka).

- Aspoň raz za 14 dni  prekontrolujte, poprípade doplňte stav vody vo    vykurovacom okruhu cez expanznú nádrž.

- Proti  korózii  a  vytvoreniu  vodného  kameňa ochránite vykurovací    okruh pridaním vhodného prostriedku  dostupného v obchodnej sieti.

- KRBOVÁ VLOŽKA SA NESMIE POUŽÍVAŤ NA PRIAMY OHREV ÚŽITKOVEJ VODY!

- KRBOVÁ  VLOŽKA SA  NESMIE POUŽÍVAŤ,  KEĎ JE  ZO SÚSTAVY  ÚSTREDNÉHO    KÚRENIA VYPUSTENÁ VODA!

- V  PRÍPADE  NEDODRŽANIA  DOLEŽITÝCH  UPOZORNENÍ  VÝROBCA  NERUČÍ ZA    POŠKODENIE KRBOVEJ VLOŽKY!